úZEMNÍ PLÁN obce

RAŠKOVICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 1

OBSAH NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚPN OBCE RAŠKOVICE

I.	NÁVRH (VÝROK)

I.A. 	TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

A –	Textová a tabulková část a

C –	Návrh regulativů

ve znění schváleném Zastupitelstvem obce Raškovice dne 2. 9. 2000.

I.B. 	GRAFICKÁ ČÁST – výkresy:

I.B.a)	Výkres základního členění území 				1 : 10 000

nově, v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice zpracovaný výkres

I.B.b)	Hlavní výkres (nahrazující výkres B 1 Plán využití území) 		1 :   5 000

průsvitka k výkresu:

B1.1	Hlavní výkres - Plán využití území

I.B.b1)	Doprava 						1 :   5 000

průsvitka k výkresu:

B 1.2 Doprava

I.B.b2)	Vodní hospodářství 					1 :   5 000

průsvitka k výkresu:										B 1.3.a Vodní hospodářství

I.B.b3)	Energetika, spoje 					1 :   5 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres, nahrazující výkres:

B1.3.b	Energetika, spoje

I.B.c)	Výkres veřejně prospěšných staveb				1 :   5 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres, nahrazující výkres:			B 1.6 Veřejně prospěšné stavby

Výkresy:

B 2.	Plán regulace zástavby 							1 :   2 000 a

B 3.	Výkres prostorových poměrů 						1 :   2 000

jsou v rámci návrhu Změny č. 1 z obsahu ÚPN obce Raškovice vypuštěny.

Výkresy:

B 4. 	Zájmové území								1 : 25 000 a

B 5.	Vyhodnocení záboru půdy						1 :   5 000

jsou v rámci návrhu Změny č. 1 nahrazeny novými aktuálními výkresy II.B.b) Výkres širších vztahů                  a II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu navržených Změnou č. 1 zařazenými do části II.B. - Grafické části II. – Odůvodnění.

II.	ODŮVODNĚNÍ

II.A. 	TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

II.B. 	GRAFICKÁ ČÁST

II.B.a)	Koordinační výkres 						1 :   5 000

není v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice dokládán. Obsahově tomuto výkresu odpovídá výkres B 1 Plán využití území původního návrhu ÚPN obce.

II.B.b)	Výkres širších vztahů						1 : 50 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres, nahrazující výkres:

B.4 Zájmové území 1 : 25 000

II.B.c)	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 		1 :   5 000

průsvitka k výkresu:

B.5 Vyhodnocení záboru půdy

Obsah textové části							              strana	:

I.	NÁVRH	1

I.A.	NÁVRH – TEXTOVÁ ČÁST	1

I.A.a)	VYMEZENÍ  ZASTAVĚNÉHO  ÚZEMÍ	1

I.A.b)	KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT	1

I.A.c)	URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,                       PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	18

I.A.d)	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY                    PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT               O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI	21

I.A.e)	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,                                                                  VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ	22

I.A.f)	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ	26

I.A.g)	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ	26

I.A.h)	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI  STÁTUA PLOCH                PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE  PRÁVA K POZEMKŮM A  STAVBÁM  VYVLASTNIT	27

I.A.h1	Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury	27

I.A.h2	Veřejně prospěšná opatření	28

I.A.h3	Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu	28

I.A.h4	Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	28

I.A.i)	VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ  PRÁVO	30

I.A.j)	ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAŠKOVICE                                        A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ  ČÁSTI	31

I.B.	NÁVRH - GRAFICKÁ ČÁST	1

II.	ODŮVODNĚNÍ	1

II.A.	ODŮVODNĚNÍ – TEXTOVÁ ČÁST	1

II.A.a)	VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ                           VYDANOU KRAJEM	1

II.A.b)	ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ	1

II.A.c)	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY,                        VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ,             ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ	3

II.A.d)	INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ	6

II.A.e)	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ                              NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	7

II.A.e1	Kvalita zemědělských pozemků	7

II.A.e2	Zábor pozemků v návrhovém období	8

II.A.e3	Návrh záboru pozemků určených k plnění funkcí.	9

II.A.e4	Posouzení záboru zemědělské půdy	9

II.A.f)	ZÁVĚR	13

II.B.	ODŮVODNĚNÍ – GRAFICKÁ ČÁST	1

Příloha č. 1 SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZÁMĚRŮ NA ZMĚNU Č. 1 ÚPN OBCE RAŠKOVICE	1

# NÁVRH

## NÁVRH – TEXTOVÁ ČÁST

Textová část návrhu Územního plánu obce Raškovice:

A –	Textová a tabulková část a

C –	Návrh regulativů

ve znění schváleném Zastupitelstvem obce Raškovice dne 2. 9. 2000.

se v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice zachovává a upravuje (doplňuje, mění apod.) v částech, kapitolách, podkapitolách, oddílech a odstavcích v členění podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických  podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti:

### VYMEZENÍ  ZASTAVĚNÉHO  ÚZEMÍ

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice byla aktualizována hranice současně zastavěného území vymezeného ve schváleném ÚPN obce Raškovice podle § 189 odst. (1) a podle § 58 odst. (2) a (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jako zastavěné území vymezené podle k r. 2007 aktuálního stavu využití území, podle aktuální katastrální mapy                   a ortofotomapy.

### KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot je popsána v části A -  TEXTOVÁ ČÁST                        v kapitole 1. ÚVOD, 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, 4. OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST A BYTOVÝ FOND                            a 13. OCHRANA PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT a v části C – NÁVRH REGULATIVŮ v ČÁSTI PRVNÍ Úvodní ustanovení, v článku 4. Přílohy vyhlášky, v ČÁSTI DRUHÉ – Závazná část územního plánu obce Raškovice, Všeobecná část, v článku 8. Regulace vyplývající ze zásad ochrany přírody, krajiny, nerostného bohatství a územních systémů ekologické stability a nepoužije se příloha č. 1 Návrhu regulativů, která se v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice nahrazuje novou:

V části:

A -  	TEXTOVÁ ČÁST

v textu kapitoly:

1.	ÚVOD

v podkapitole:

  - Charakteristika řešeného území z hlediska přírodních podmínek

a)	Geomorfologie, geologie

se nepoužije text 4., 5. a 6. odstavce, zabývající se nerostnými surovinami, sesuvnými a poddolovanými územími, který se nahrazuje novým textem v rámci nové podkapitoly 13.4 Ochrana ložisek nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území, která se upravuje v části II. ODŮVODNĚNÍ v kapitole II.A.c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

Text kapitoly:

- URBANISTICKÁ KONCEPCE

se zachovává a v podkapitole:

3.2	Možnosti územního rozvoje

se ve 4. odstavci nepoužije věta, která zní:

… V návaznosti na stávající hřiště pro kopanou je v souladu s podnikatelským záměrem navržena plocha pro výstavbu rehabilitačního střediska.

Místo výstavby tohoto střediska je v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice navržena výstavba rodinných domů.

V podkapitole:

3.3	Základní rozvržení funkcí

se v oddíle:

Občanská vybavenost

nepoužije část poslední věty za čárkou a upravený text věty zní:

… Sportovní vybavenost je soustředěna v centrální části obce u řeky Morávky.

Místo výstavby sportovně rehabilitačního areálu je v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice navržena výstavba rodinných domů.

Původní tabulka:

č. B.3 REGULACE FUNKCÍ A ZAŘÍZENÍ

se nepoužije, je nahrazena Přílohou č. 1 v části C -	NÁVRH REGULATIVŮ – Tabulkami regulace využití ploch s rozdílným způsobem využití území (funkčních zón - v ÚPN obce Raškovice), která nahrazuje původní přílohu č. 1                  – Tabulku regulace funkcí a zařízení.

Ostatní části této kapitoly není nutno v rámci změny č. 1 upravovat.

Text kapitoly:

4. 	OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST A BYTOVÝ FOND

Je upraven v rámci části II. Odůvodnění.

V části:

C -	NÁVRH REGULATIVŮ v části :

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

v článku :

Článek 4.

Přílohy vyhlášky,

v odstavci 1. se nepoužije text u přílohy č. 1 a nahradí novým a nový text tohoto odstavce zní :

- Tato vyhláška obsahuje :

Přílohu č. 1	Tabulky regulace využití ploch s rozdílným způsobem využití území

(funkčních zón - v ÚPN obce Raškovice)

Přílohu č. 2 	Vymezení veřejně prospěšných staveb

V části :

ČÁST DRUHÁ

Závazná část územního plánu Raškovice

Všeobecná část

v článku :

Článek 8.

Regulace vyplývající ze zásad ochrany přírody, krajiny,                                                                          nerostného bohatství a územních systémů ekologické stability

se v textu 3. odstavce nepoužije slovo „navrhované“.

Původní příloha č. 1 – Tabulka regulace funkcí a zařízení se nepoužije a nahradí novou :

Příloha č. 1

Tabulky regulace využití ploch s rozdílným způsobem využití území

(funkčních zón - v ÚPN obce Raškovice)

Zóny urbanizované – U

C- Zóna centrální

Charakteristika zóny: Zóna zahrnuje území tvořící centrální část obce, v níž je soustředěna převážná část občanské vybavenosti sloužící obyvatelům obce i jejího zájmového území. Je vymezena podél silnice III/4774 od objektu restaurace „Zábava“ až po křižovatku se silnicí III/48414, po hranici k.ú. Pražmo.

Funkční využití: přípustné izolované RD dvojdomky činžovní vily (max. 3 NP, 6 bytů) byty ve vyšších podlažích byty hlídačů, správců a majitelů základní obchod, služby restaurace, stravování nerušící řemesla zařízení církevní zařízení kulturní zařízení sociální zařízení zdravotnická zařízení sportovní předškolní zařízení vyšší obchod a služby obchodní domy, supermarkety malá ubytovací zařízení do 20 míst hotely, motely obecní správa policie, hasiči odstavná stání, garáže parkovací stání živnostenské provozy, výrobní služby a provozy neobtěžující okolí další stavby podle § 21, odst. (5) a (6) vyhlášky č. 501/2006 Sb., nepřípustné bytové domy ostatní rekreační bydlení (chaty, chalupy) základní školy garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM zahradnické provozovny průmyslová výroba, sklady chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesnické provozy

Zóny urbanizované – U

BH - Zóny bydlení

Charakteristika zón : Zóny zahrnují dvě skupiny bytových domů situované ve střední části zastavěného území. Jedna je situována u křižovatky silnic III/4774 a III/4773 a druhá u průmyslové zóny (areál Slezanu Frýdek – Místek, a.s., provoz Raškovice).

Funkční využití: přípustné izolované RD dvojdomky činžovní vily (max. 3 NP, 6 bytů) bytové domy ostatní byty ve vyšších podlažích byty hlídačů, správců a majitelů základní obchod, služby restaurace, stravování nerušící řemesla zařízení církevní zařízení sociální zařízení zdravotnická zařízení sportovní předškolní zařízení vyšší obchod a služby malá ubytovací zařízení do 20 míst odstavná stání, garáže parkovací stání nerušící živnostenské provozy výrobní služby, provozy neobtěžující okolí další stavby podle § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., oplocování pozemků nepřípustné rekreační bydlení (chaty, chalupy) zařízení kulturní základní školy obchodní domy, supermarkety hotely, motely obecní správa policie, hasiči garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM zahradnické provozovny průmyslová výroba sklady chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesnické provozy

Zóny urbanizované – U

BI - Zóny bydlení

Charakteristika zón : Zóna zahrnuje území s nízkopodlažní zástavbou rodinných domů případně s doplňujícími funkcemi hospodářskými a rekreačními a nezbytnou technickou vybaveností v zastavěném území obce, případně na plochách navržených pro výstavbu tímto ÚPN.

Funkční využití: přípustné izolované RD dvojdomky činžovní vily (max. 3 NP, 6 bytů) byty ve vyšších podlažích byty hlídačů, správců a majitelů základní obchod, služby restaurace, stravování nerušící řemesla zařízení sociální zařízení zdravotnická zařízení sportovní předškolní zařízení vyšší obchod a služby malá ubytovací zařízení do 20 míst odstavná stání, garáže parkovací stání nerušící živnostenské provozy výrobní služby, provozy neobtěžující okolí další stavby podle § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., oplocování pozemků zcela výjimečně přípustné rekreační bydlení (chaty, chalupy) nepřípustné bytové domy ostatní zařízení kulturní zařízení církevní základní školy obchodní domy, supermarkety hotely, motely obecní správa policie, hasiči garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM zahradnické provozovny průmyslová výroba sklady chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesnické provozy

Zóny urbanizované – U

BR - Zóny rekreačního bydlení

Charakteristika zón : Zóny zahrnují skupiny rekreačních objektů, v případě Raškovic tvořených převážně rekreačními chatami, výjimečně rekreačními domky.

Funkční využití: přípustné izolované RD dvojdomky byty hlídačů, správců a majitelů rekreační bydlení (chaty, chalupy) základní obchod, služby restaurace, stravování nerušící řemesla zařízení sportovní malá ubytovací zařízení do 20 míst odstavná stání, garáže parkovací stání nerušící živnostenské provozy zahradnické provozovny výrobní služby, provozy neobtěžující okolí chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesnické provozy další stavby podle § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., oplocování pozemků nepřípustné činžovní vily (max. 3 NP, 6 bytů), bytové domy ostatní, byty ve vyšších podlažích zařízení církevní zařízení kulturní zařízení zdravotnická a sociální předškolní zařízení základní školy vyšší obchod a služby obchodní domy, supermarkety hotely, motely obecní správa policie, hasiči garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM průmyslová výroba sklady

Zóny urbanizované – U

O - Zóny občanského vybavení

Charakteristika zón: Zóny zahrnují areálové plochy stávajících a navržených zařízení občanského vybavení sloužící obyvatelům obce, případně návštěvníkům obce situované mimo území centrální zóny. V Raškovicích je do nich zahrnut areál základní školy, navrženého objektu sociální péče, mateřské školy a zdravotního střediska, navržená zóna komerční vybavenosti (nákupní centrum, motorest) a další tři menší zóny, ve kterých jsou soustředěna zařízení maloobchodu, služeb a veřejného stravování.

Funkční využití: přípustné byty ve vyšších podlažích byty hlídačů, správců a majitelů základní obchod, služby restaurace, stravování nerušící řemesla zařízení církevní zařízení kulturní zařízení sociální zařízení zdravotnická zařízení sportovní předškolní zařízení základní školy vyšší obchod a služby obchodní domy, supermarkety malá ubytovací zařízení do 20 míst hotely, motely obecní správa policie hasiči odstavná stání, garáže parkovací stání nerušící živnostenské provozy výrobní služby, provozy neobtěžující okolí další stavby podle § 21, odst. (5) a (6) vyhlášky č. 501/2006 Sb., stavby drobné architektury, oplocování pozemků nepřípustné izolované RD dvojdomky činžovní domy (max. 3 NP, 6 bytů) bytové domy ostatní rekreační bydlení (chaty, chalupy) garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM zahradnické provozovny průmyslová výroba, sklady chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesnické provozy

Zóny urbanizované – U

R - Zóna sportu a rekreace

Charakteristika zóny: Dvě zóny vymezená ve střední části zastavěného území. Jedna zahrnuje stávající hřiště pro kopanou a druhá je představována tenisovým kurtem a hřištěm pro odbíjenou.

Funkční využití: přípustné byty hlídačů, správců a majitelů restaurace, stravování zařízení sportovní malá ubytovací zařízení do 20 míst hotel, motely parkovací stání další stavby podle § 21, odst. (5) a (6) vyhlášky č. 501/2006 Sb., oplocování pozemků zcela výjimečně přípustné rekreační bydlení (chaty, chalupy) nepřípustné izolované RD dvojdomky činžovní domy (max. 3 NP, 6 bytů), bytové domy ostatní, byty ve vyšších podlažích základní obchod, služby nerušící řemesla zařízení církevní zařízení kulturní zařízení sociální zařízení zdravotnická předškolní zařízení základní školy vyšší obchod a služby obchodní domy a supermarkety obecní správa policie, hasiči odstavná stání, garáže garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM nerušící živnostenské provozy zahradnické provozovny výrobní služby, provozy neobtěžující okolí průmyslová výroba sklady chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesnické provozy

Zóny urbanizované – U

T - Zóny technického vybavení

Charakteristika zón: Zahrnují areály stávající obecní ČOV, sběrných surovin a okresní správy silnic.

Funkční využití: přípustné odstavná stání, garáže parkovací stání garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy nerušící živnostenské provozy výrobní služby, provozy neobtěžující okolí oplocování pozemků nepřípustné izolované RD dvojdomky činžovní domy (max. 3 NP, 6 bytů) bytové domy ostatní byty ve vyšších podlažích byty hlídačů, správců a majitelů rekreační bydlení (chaty, chalupy) základní obchod, služby restaurace, stravování nerušící řemesla zařízení církevní zařízení kulturní zařízení sociální zařízení zdravotnická zařízení sportovní předškolní zařízení základní školy vyšší obchod a služby obchodní domy, supermarkety malá ubytovací zařízení do 20 míst hotely, motely obecní správa policie, hasiči čerpací stanice PHM zahradnické provozovny průmyslová výroba, obtěžující okolí průmyslová výroba neobtěžující okolí sklady chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesnické provozy

Zóny urbanizované – U

A - Zóny aktivit

Charakteristika zóny: Nově navržená zóna, navazující na výrobní areál v centrální části zastavěného území, určená pro rozvoj podnikatelských aktivit - zejména výrobních (výroba, sklady, výrobní služby případně další zařízení občanského vybavení (obchod, služby, veřejné stravování apod.)).

Funkční využití: přípustné byty hlídačů, správců a majitelů základní obchod, služby restaurace, stravování nerušící řemesla vyšší obchod a služby policie hasiči odstavná stání, garáže parkovací stání garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM nerušící živnostenské provozy zahradnické provozovny výrobní služby, provozy neobtěžující okolí průmyslová výroba neobtěžující okolí sklady zemědělské a lesnické provozy další stavby podle § 21, odst. (5) a (6) vyhlášky č. 501/2006 Sb., oplocování pozemků nepřípustné samostatné stavby RD (izolované, dvojdomky) bytové a činžovní domy (max. 3 NP, 6 bytů) rekreační bydlení (chaty, chalupy) zařízení církevní zařízení kulturní zařízení sociální zařízení zdravotnická zařízení sportovní předškolní zařízení základní školy obchodní domy, supermarkety malá ubytovací zařízení do 20 míst hotely, motely obecní správa průmyslová výroba obtěžující okolí chov hospodářského zvířectva

Zóny urbanizované – U

V - Zóny výrobní

Charakteristika zóny: Zóna zahrnuje stávající areály firem Slezan Frýdek – Místek, a.s., provoz Raškovice a SAFT – FERAK, a.s. Raškovice s územní rezervou pro případné rozšíření výrobních aktivit.

Funkční využití: přípustné byty hlídačů, správců a majitelů restaurace, stravování nerušící řemesla odstavná stání, garáže parkovací stání garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM nerušící živnostenské provozy výrobní služby, provozy neobtěžující okolí průmyslová výroba neobtěžující okolí sklady zemědělské a lesnické provozy oplocování pozemků nepřípustné izolované RD dvojdomky činžovní domy (max. 3 NP, 6 bytů) bytové domy ostatní byty ve vyšších podlažích rekreační bydlení (chaty, chalupy) základní obchod, služby zařízení církevní zařízení kulturní zařízení sociální zařízení zdravotnická zařízení sportovní předškolní zařízení základní školy vyšší obchod a služby obchodní domy, supermarkety malá ubytovací zařízení do 20 míst hotely, motely obecní správa policie, hasiči zahradnické provozovny průmyslová výroba obtěžující okolí chov hospodářského zvířectva

Zóny urbanizované – U

P - Zóna zemědělské a lesní výroby

Charakteristika zóny: Zóny zahrnují stávající areály zemědělské výroby (administrativně mechanizační středisko a dvě střediska živočišné výroby) a lesní výroby (dřevosklad s administrativní budovou a pilou).

Funkční využití: přípustné byty hlídačů, správců a majitelů odstavná stání, garáže parkovací stání garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM nerušící živnostenské provozy zahradnické provozovny výrobní služby, provozy neobtěžující okolí průmyslová výroba neobtěžující okolí sklady chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesnické provozy oplocování pozemků nepřípustné izolované RD dvojdomky činžovní domy (max. 3 NP, 6 bytů) bytové domy ostatní byty ve vyšších podlažích rekreační bydlení (chaty, chalupy) základní obchod, služby restaurace, stravování nerušící řemesla zařízení církevní zařízení kulturní zařízení sociální zařízení zdravotnická zařízení sportovní předškolní zařízení základní školy vyšší obchod a služby obchodní domy, supermarkety malá ubytovací zařízení do 20 míst hotely, motely obecní správa policie, hasiči průmyslová výroba obtěžující okolí

Zóny urbanizované – U

Z - Zóna zeleně

Charakteristika zóny: Zóna zahrnuje plochy veřejné zeleně, které jsou navrženy v souvislosti s navrženou úpravou silnice III/4774 v centrální zóně.

Funkční využití: zcela výjimečně přípustné zařízení sportovní (dětská hřiště) nepřípustné izolované RD, dvojdomky činžovní domy (max. 3 NP, 6 bytů), bytové domy ostatní, byty ve vyšších podlažích, byty hlídačů, správců a majitelů rekreační bydlení (chaty, chalupy) základní obchod, služby veřejné stravování nerušící řemesla zařízení církevní zařízení kulturní zařízení sociální a zdravotnická předškolní zařízení, základní školy vyšší obchod a služby obchodní domy, supermarkety malá ubytovací zařízení do 20 míst hotely, motely, včetně malých ubytovacích zařízení do 20 míst obecní správa, policie, hasiči odstavná stání, garáže, parkovací stání, garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM nerušící živnostenské provozy zahradnické provozovny výrobní služby, provozy neobtěžující okolí průmyslová výroba sklady chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesní provozy oplocování pozemků

Zóny neurbanizované – N

P - Zóny zemědělské půdy

Charakteristika zóny: Zahrnují souvislé plochy zemědělské půdy vesměs intenzivně produkčně využívané (orná půda, louky, pastviny, sady, zahrady), s nepatrnými výměrami nezemědělské půdy představované vesměs drobnějšími lesními porosty, remízky, doprovodnou břehovou zelení a zelení podél místních a účelových komunikací, které jsou rovněž zahrnuty do těchto zón. V rámci těchto zón nelze realizovat žádnou novou výstavbu nesouvisející se zemědělskou výrobou, kromě liniových staveb (komunikace, vedení technické infrastruktury) a prvků ÚSES.

Funkční využití: přípustné byty hlídačů, správců a majitelů zahradnické provozovny chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesnické provozy zcela výjimečně přípustné čerpací stanice PHM nepřípustné izolované RD a dvojdomky činžovní domy (max. 3 NP, 6 bytů), bytové domy ostatní rekreační bydlení (chaty, chalupy) základní obchod, služby, veřejné stravování, nerušící řemesla zařízení církevní zařízení kulturní zařízení sociální a zdravotnická zařízení sportovní předškolní zařízení, základní školy vyšší obchod a služby obchodní domy, supermarkety malá ubytovací zařízení do 20 míst hotely, motely obecní správa, policie, hasiči odstavná stání, garáže, garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy parkovací stání nerušící živnostenské provozy výrobní služby, provozy neobtěžující okolí průmyslová výroba, sklady drobné stavby, oplocování pozemků

Poznámka: Případně realizovaná nová zařízení živočišné výroby nebo jiné zemědělské výroby, navrhovat v rámci zón zemědělské půdy v takových kapacitách a vzdálenostech od obytných zón, aby je negativně neovlivňovala; Při zvýšeném zájmu o soukromý chov hospodářských zvířat na území obce dodržovat zásady stanovené příslušnými hygienickými a veterinárními předpisy, v případě vyššího počtu hospodářských zvířat musí být stanoveno (vyhlášeno) ochranné pásmo; Trvalá polní hnojiště mohou být umístěna minimálně 500 m od obytné zástavby, 100 m od toků, 10 m od souvislé zeleně, na zpevněné ploše s jímkou. Dočasné polní hnojiště (maximálně 3 měsíce) musí být upraveno tak, aby nedocházelo k roztékání močůvky do okolí, umístěno minimálně 50 m od obytné zástavby; Podporovat rozvoj agroturistiky jako perspektivní a vhodné formy rekreace.

Zóny neurbanizované - N

Zóny pasek – ZP

Charakteristika zóny: Zóny představované zejména bývalými pasekářskými areály s převažující původní pasekářskou zástavbou, využívanou v současné době k trvalému bydlení nebo k rekreaci. Zahrnují souvislejší plochy zemědělské půdy vesměs extenzivně využívané (louky, pastviny, menší výměry orné půdy), nezemědělské půdy představované drobnějšími lesními porosty, remízky, doprovodnou břehovou zelení a zelení podél účelových komunikací. Pro zachování typického krajinného rázu Beskyd bude žádoucí stávající rozsah těchto zón včetně stávající rázovité zástavby zachovat i za cenu převodu dnes trvale obydlených objektů do rekreačního fondu a připustit změny staveb nebo novostavby na místě dožilých obytných objektů. Tyto zóny jsou vhodné pro rozvoj agroturistiky.

Funkční využití: přípustné chov hospodářského zvířectva oplocování pozemků zcela výjimečně přípustné izolované RD, byty hlídačů, správců a majitelů rekreační bydlení (chaty, chalupy) malá ubytovací zařízení do 20 míst, restaurace, stravování nerušící řemesla a nerušící živnostenské provozy zařízení sportovní zahradnické provozovny výrobní služby, provozy neobtěžující okolí zemědělské a lesnické provozy nepřípustné dvojdomky činžovní domy (max. 3 NP, 6 bytů), bytové domy ostatní, byty ve vyšších podlažích základní obchod, služby, vyšší obchod a služby, obchodní domy, supermarkety zařízení církevní zařízení kulturní zařízení zdravotnická a zařízení sociální předškolní zařízení, základní školy hotely, motely obecní správa, policie, hasiči odstavná stání, garáže, garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy parkovací stání čerpací stanice PHM průmyslová výroba, sklady

Poznámka: V zónách se nepřipouštějí stavby, včetně oplocení s výjimkou pastvinářských ohrad, staveb inženýrských sítí, studní pro individuální zásobování pitnou vodou. Výjimku z tohoto zákazu lze povolit v souladu s obecně platnými právními předpisy a za podmínek zajištění vyhovujícího dopravního napojení stavebního pozemku, napojení stavby na inženýrské sítě a vyhovujícího způsobu likvidace odpadů. Podporovat rozvoj agroturistiky jako perspektivní a pro zachování charakteru krajiny a přírody vhodné formy rekreace. Případně realizovaná nová zařízení živočišné výroby nebo jiné zemědělské výroby, navrhovat v rámci zón zemědělské půdy v takových kapacitách a vzdálenostech od obytných a rekreačních zón a objektů, aby je negativně neovlivňovala; Při zvýšeném zájmu o soukromý chov hospodářských zvířat na území obce dodržovat zásady stanovené příslušnými hygienickými a veterinárními předpisy, v případě vyššího počtu hospodářských zvířat musí být stanoveno (vyhlášeno) ochranné pásmo. Pro umisťování polních hnojišť platí zásady uvedené pro zónu NP.

Zóny neurbanizované - N

Z - Zóny zeleně (krajinné)

Charakteristika zóny: Zóny zahrnují území souvislých lesních porostů podle mapy včetně dalších ploch majících charakter krajinné zeleně (doprovodná břehová zeleň, trvalé trávní porosty, vodní toky a plochy. Zahrnují rovněž automaticky prvky územního systému ekologické stability.

Funkční využití: zcela výjimečně přípustné restaurace, stravování (max. do 100 m2 zastavěné plochy) zařízení sportovní nepřípustné izolované RD, dvojdomky činžovní domy (max. 3 NP, 6 bytů), bytové domy ostatní, byty ve vyšších podlažích, byty hlídačů, správců a majitelů rekreační bydlení (chaty, chalupy) základní obchod, služby nerušící řemesla zařízení církevní zařízení kulturní zařízení sociální a zdravotnická předškolní zařízení, základní školy vyšší obchod a služby obchodní domy, supermarkety hotely, motely, včetně malých ubytovacích zařízení do 20 míst obecní správa, policie, hasiči odstavná stání, garáže, parkovací stání, garáže pro nákladní automobily, přívěsy, busy čerpací stanice PHM nerušící živnostenské provozy zahradnické provozovny výrobní služby, provozy neobtěžující okolí průmyslová výroba obtěžující okolí průmyslová výroba neobtěžující okolí sklady chov hospodářského zvířectva zemědělské a lesní provozy drobné stavby, oplocování pozemků

Poznámka: V zónách se nepřipouští jakékoliv stavby, které neslouží lesnímu hospodářství a výkonu práva myslivosti, jejichž zřizovatelem jsou Lesy ČR, s.p., případně jiní významní vlastníci lesů a místní myslivecké sdružení, mající k užívání práva honitby smluvní právo poskytnuté Lesy ĆR, s.p., a dále lesních cest a oplocenek. Na pozemcích zahrnutých do ÚSES, navržené NPP a VKP se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, výjimkou je dořešení dlouhodobého nesouladu stavu využití pozemků s údaji v katastru nemovitostí. Dále je na těchto pozemcích zakázáno provádět pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a vodních nádrží, těžit nerosty a měnit dochovanou původní druhovou skladbu lesních porostů. Při realizaci liniových staveb vymezených v ÚPN musí být jejich trasa zvolena nejkratším průsečíkem ploch plochy zóny.

### URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně je popsána v části A -  TEXTOVÁ ČÁST v kapitole 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, 5. VÝROBA, 6. OBČANSKÉ VYBAVENÍ,                      7. ZELEŇ, REKREACE, CESTOVNÍ RUCH a v části a v části C – NÁVRH REGULATIVŮ v ČÁSTI DRUHÉ – Závazná část územního plánu obce Raškovice, Všeobecná část, v článku 5. Regulace funkčního uspořádání území, v článku                   6. Regulace prostorového uspořádání, Článek 10. Regulace vyplývající ze zásad ochrany kulturních a historických památek, architektonických a urbanizovaných hodnot území, v ČÁSTI TŘETÍ – Závazné zásady rozvoje jednotlivých funkčních zón a složek a ČÁSTI ČTVRTÉ – Směrné části územního plánu:

V části:

A -  	TEXTOVÁ ČÁST

v kapitole:

3. 	URBANISTICKÁ KONCEPCE,

která byla upravena v předchozí kapitole není nutno dále upravovat, pouze se na konec kapitoly doplňuje tabulka Plochy zastavitelného území, která byla doplněna v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice dokumentující zastavěná území vymezená návrhem ÚPN obce Raškovice z r. 1997 (schváleného 2. 9. 2000) a návrhem Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice z r. 2007:

TABULKA č. I.A.c)

PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

navržené Územním plánem obce RAŠKOVICE a

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

navržené Změnou č. 1 Územního plánu obce RAŠKOVICE1)

| Pořadové číslo plochy | Výčet katastrálních území | Označení plochy (název plochy) | Výměra v ha | Podmínky realizace RP/ÚS 3) | Druh funkčního využití 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 |
| Z 1 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,22 | - | A |
| Z 2 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,55 | - | A |
| Z 3 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,10 | - | A |
| Z 4 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,31 | - | A |
| Z 5 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,78 | - | A |
| Z 6 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,52 | - | A |
| Z 7 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,78 | - | A |
| Z 8 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 1,65 | - | A |
| Z 9 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,08 | - | A |
| Z 10 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,27 | - | A |
| Z 11 | Raškovice | Návrh výstavby zařízení občanského vybavení | 1,32 | - | B |
| Z 13 | Raškovice | Návrh výstavby zařízení občanského vybavení | 0,56 | - | B |
| Z 14 | Raškovice | Návrh výstavby zařízení výrobních aktivit | 0,43 | - | D |
| Z 15 | Raškovice | Návrh výstavby zařízení technického vybavení | 0,04 | - | D |
| 1/Z 16 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,22 | - | A |
| 1/Z 17 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,82 | - | A |
| 1/Z 18 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 1,33 | - | A |
| 1/Z 19 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,67 | - | A |
| 1/Z 20 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,27 | - | A |
| 1/Z 21 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,02 | - | A |
| 1/Z 22 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,62 | - | A |
| 1/Z 23 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 1,40 | - | A |
| 1/Z 24 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,19 | - | A |
| 1/Z 25 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,20 | - | A |
| 1/Z 26 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 1,67 | US | A |
| 1/Z 27 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,31 | - | A |
| 1/Z 28 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,08 | - | A |
| 1/Z 29 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 3,47 | US | A |
| 1/Z 30 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,23 | - | A |
| 1/Z 31 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,53 | - | A |
| 1/Z 32 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,16 | - | A |
| 1/Z 33 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,21 | - | A |
| 1/Z 34 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,16 | - | A |
| 1/Z 35 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,22 | - | A |
| 1/Z 36 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,10 | - | A |
| 1/Z 37 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,59 | - | A |
| 1/Z 38 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 2,12 | - | A |
| 1/Z 39 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,59 | - | A |
| 1/Z 40 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,98 | - | A |
| 1/Z 41 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,72 | - | A |
| 1/Z 42 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,94 | - | A |
| 1/Z 43 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 0,75 | - | D |

1)		Zastavitelné plochy navržená v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice jsou označena číslovkou                     1 v čitateli (před lomítkem) - 1/Z x.

3)		Pro vyplnění sloupce 5 použijte vždy jen jedno z písmen A – E :

A – 	jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení

B – 	jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby

C –  	jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace

D – 		jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD podnikání (zahrnuje např. zemědělskou nebo průmyslovou výrobu, obchod, služby apod.)

E – 	jestliže v dané ploše připouští ÚPD variabilní využití

3)		Realizace výstavby je podmíněna zpracováním územní studie (ÚS).

Poznámka:

1.	V rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice bylo zastavěné území :

| Z 12 | Raškovice | Návrh výstavby rodinných domů | 1,62 | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

určené pro občanské vybavení rekreačně rehabilitačního zařízení nahrazeno plošně zmenšeným zastavěným územím Z 1/23, určeným pro výstavbu rodinných domů.

Text kapitoly:

5. 	VÝROBA

není nutno upravovat.

V textu kapitoly:

6. 	OBČANSKÉ VYBAVENÍ

v podkapitole:

6.2 	Řešení občanského vybavení

B – Zařízení doporučená

v oddíle:

III - 	Tělovýchova a sport

-  hřiště velkoplošná

se nepoužije text poslední věty, který zní:

… V rámci sportovně rekreačního areálu je v ÚPN zakreslen záměr na výstavbu rehabilitačního střediska s bazénem.

V textu kapitoly:

7. 	ZELEŇ, REKREACE, CESTOVNÍ RUCH

v podkapitole:

7.3 	Cestovní ruch

se nepoužije text 2. věty ve 4. odstavci, který zní:

… V rámci záměru výstavby rehabilitačního střediska je uvažováno s ubytovací kapacitou cca 50 lůžek, bazénem, vodoléčbou apod.

V části:

C -	NÁVRH REGULATIVŮ

v části :

ČÁST DRUHÁ

Závazná část územního plánu Raškovice

Všeobecná část

v článku :

Článek 5.

Regulace funkčního uspořádání území

se v textu 14. odstavce nepoužije věta : „Charakter objektů musí být přizpůsoben rázu krajiny a musí využívat prvky tradiční beskydské zástavby (viz. čl. 10 odst. 3 a 4 této vyhlášky). “

Nepoužije se text odstavce 15 a 16.

v článku :

Článek 6.

Regulace prostorového uspořádání

se nepoužije text odstavce 1, 2, 3, 4, 6 a 8.

v článku :

Článek 10.

Regulace vyplývající ze zásad ochrany kulturních a historických památek,                            architektonických a urbanizovaných hodnot území

se nepoužije text odstavce 3.

Část :

ČÁST ČTVRTÁ

Směrné části územního plánu

článek :

Článek 18.

se nepoužije.

Část :

ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

se stává částí čtvrtou.

V části :

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

v článku :

Článek 20.

Uložení dokumentace

se původní text nepoužije a nahrazuje novým, který zní :

Územní plán obce Raškovice je uložen na Obecním úřadě v  Raškovicích, na Stavebním úřadě v Raškovicích, na Magistrátu města Frýdek – Místek, odboru územního a ekonomického rozvoje                        a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu                       a památkové péče.

### VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

V rámci Návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice jsou navržena dvě zastavitelná území, pro která je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

V části :

A -  	TEXTOVÁ ČÁST

v kapitole :

3. 	URBANISTICKÁ KONCEPCE,

která byla upravena v předchozích 2 kapitolách se na konec kapitoly doplňuje nová podkapitola:

3.6 	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice jsou navržena dvě zastavitelná území:

Z 26	návrh výstavby rodinných domů a

Z 29	návrh výstavby rodinných domů,

pro která je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. Lhůta pro pořízení této územní studie se stanovuje do 4 let po vydání Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice.

### KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování je popsána v části A -  TEXTOVÁ ČÁST   v kapitole 8. DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, 9. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, 10. ENERGETIKA, 11. SPOJE a v části C – NÁVRH REGULATIVŮ v ČÁSTI DRUHÉ – Závazná část územního plánu obce Raškovice, Všeobecná část, v článku 7. Regulace vyplývající z řešení dopravy, technické infrastruktury a dalších technických podmínek omezujících výstavbu a v ČÁSTI TŘETÍ – Závazné zásady rozvoje jednotlivých funkčních zón a složek:

V části:

A -  	TEXTOVÁ ČÁST

Text kapitoly:

8. 	DOPRAVA

se zachovává a upravuje v podkapitole:

v podkapitole:

8.2 	Silniční komunikace a silniční zařízení

se na konec textu bloku:

Silnice III/48414 a III/48415

v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice doplňuje nový text, který zní:

V rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice je řešena dopravní obsluha navržených ploch především prostřednictvím stávajících komunikací event. prostřednictvím původně ve schváleném ÚPN navržených tras (viz grafická část). Nové komunikace jsou řešeny pouze v rámci požadavků na změnu č. 1/17, 1/18 a 1/38. Všechny místní komunikace jsou řešeny v souladu s požadavky ČSN 73 6110. Minimální šířka uličního prostoru bude stanovena dle návrhové kategorie komunikace a bude zahrnovat šířku hlavního dopravního prostoru (jízdní pruhy, bezpečnostní odstupy) zvětšenou o 1 m na obě strany v případě jednopruhových komunikací a o 2 m na obě strany v případě dvoupruhových komunikací. Veřejné prostranství pak bude vymezeno ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dopravní obsluhu zastavitelných ploch je v následující projektové dokumentaci nutno řešit tak, aby se minimalizoval počet připojení na silniční síť.

V rámci aktualizace dopravních záměrů jsou dále zrušeny některé původní návrhy schváleného územního plánu. Jedná se především o navržené obslužné místní komunikace v centrální části obce.

V grafické části jsou rovněž v souladu s požadavky zadání vyznačeny některé stávající komunikace, jejichž vedení nebylo v původním návrhu ÚPN zakresleno. Jedná se především o účelové komunikace, které obsluhují roztroušené skupiny nemovitostí v řešeném území.

Text bloku :

Komunikace pro pěší a cyklisty

se v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice na konci doplňuje o nový text, který zní :

V rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice je aktualizován stav sítě značených cyklistických tras. V grafické části je vyznačeno vedení značených tras č. 46 (Smilovice – Raškovice), č. 6005 (Frýdek - Místek – Žermanice – Frýdek - Místek) a č. 6113 (Ostravice – Raškovice). Trasa č. 46 je dálková trasa (Jihlava – Český Těšín) a je rovněž součástí tzv. Beskydsko – Karpatské magistrály. Tyto značené trasy jsou vesměs vedeny ve stopách původně navržených cyklistických stezek. Doporučeno je na vybraných stanovištích je dovybavit nezbytným příslušenstvím (např. informační tabule, odpočívky u významných míst apod.).

Text ostatních podkapitol v kapitole 8. není nutno v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice upravovat.

Text kapitoly :

9. 	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

se zachovává a doplňuje textem komentujícím řešení vodního hospodářství vyplývajícího z návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice :

v podkapitole :

9. 1 	Zásobování pitnou vodou

v oddíle :

b)	Návrh

Při řešení zásobování pitnou vodou lokalit navržených k zástavbě v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice je zachován stávající způsob zásobování pitnou vodou dle koncepce stanovené ve schváleném návrhu ÚPN.

U ploch, u nichž je rozšíření vodovodní sítě z ekonomických důvodů nevhodné, je navrženo  individuální zásobování pitnou vodou ze soukromých studní.

U ploch, které bude možno napojit na vodovod, který je zatím pouze v návrhu, ale předpokládá se jeho realizace lze povolit studny pro zásobování pitnou vodou jako dočasné řešení.

Při návrhu ploch nově navržených k zástavbě v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice jsou respektována ochranná pásma přivaděčů OOV z vodárenské nádrže Morávka stanovená zákonem                      č. 274/2001 Sb a to pro profil DN 800 - 2,5 m a pro profil DN 500 -1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u ostatních přivaděčů (přívodní řad ze zdroje Zimný a Krásná s odbočkou do vodojemu Raškovice) 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

Návrh zásobování pitnou vodou jednotlivých požadavků na Změnu č. 1 ÚPN obce Raškovice :

- přípojkami ze stávajících řadů veřejného vodovodu (plochy č. 1/10, 1/12, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/45,  1/61, 1/66),

- přípojkami z vodovodních řadů navržených v ÚPN (plochy č. 1/15, 1/19, 1/20, 1/23, 1/26, 1/37, 1/58, 1/59, 1/63, 1/65),

- výstavbou nových řadů napojených na stávající řady (plochy č 1/8, 1/9, 1/18, 1/21, 1/24, 1/38, 1/49, 1/53, 1/57, 1/60),

- výstavbu nových řadů napojených na řady navržené v ÚPN (plochy č. 1/47, 1/62),

- výstavbu lokálních zařízení (studny) vyvolávají nové plochy navržené v rámci změny č. 1/1, 1/25.

Profily vodovodních řadů jsou navrženy s ohledem na předpokládaný odběr vody tak, aby byla zaručena obměna vody v potrubí a tím zajištěna její kvalita. Navržený profil vyhoví z hlediska požárního zabezpečení dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb, Zásobování požární vodou.

Navrhované vodovodní řady budou vedeny v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb.,                     o vodovodech a kanalizacích vymezují ochranná pásma pro vodovod dimenze do 500 mm včetně min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

Zdroje vnější požární vody budou navrženy v souladu s požadavkem § 21, odst. 5 a 6 vyhlášky                  č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

V podkapitole :

9. 2 	Likvidace odpadních vod

v oddíle :

b)	Návrh

V návrhu odkanalizování je zachována koncepce odvádění a likvidace odpadních vod stanovená návrhem ÚPN obce Raškovice.

Likvidace odpadních vod objektů mimo dosah stávající, či navrhované kanalizace je navržena individuálně (v žumpách a malých domovních ČOV s možností vhodného zaústění odpadu)

Návrh odkanalizování jednotlivých požadavků na Změnu č. 1 ÚPN obce Raškovice :

- přípojkami přímo na stávající kanalizace (plochy č. 1/10, 1/12, 1/45, 1/57)

- přípojkami na kanalizaci navrženou v ÚPN (plochy č. 1/9, 1/19, 1/25, 1/66)

- výstavbou nové kanalizace napojené na kanalizaci stávající (plochy 1/24, 1/49, 1/53, 1/59, 1/62)

- výstavbou nové kanalizace napojené na kanalizaci navrženou v ÚPN (plochy č. 1/8, 1/18, 1/21, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/38, 1/60)

- výstavbou lokálních zařízení na likvidaci odpadních vod (žumpy, MD ČOV, plochy 1/1, 1/15, 1/20, 1/23, 1/26, 1/37, 1/47, 1/58, 1/61, 1/63, 1/65)

U ploch kde je kanalizace navržená bude do doby výstavby kanalizace likvidace odpadních vod zajištěna individuálně – akumulací v bezodtokových jímkách s vyvážením odpadu, resp. v malých domovních ČOV s odpadem do vhodného toku.

Navrhované kanalizační řady budou vedeny v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

K bezprostřední ochraně kanalizačních řadů před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb.,                           o vodovodech a kanalizacích vymezují ochranná pásma pro kanalizaci dimenze do 500 mm včetně min.                   1,5 m od líce potrubí na obě strany.

V podkapitole :

9. 3 	Odtokové poměry

v oddíle :

b)	Návrh

V návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice jsou respektovány trasy vodných toků, včetně manipulačních pásů do vzdálenosti 8 m u významného vodního toku Morávka a 6 m u ostatních drobných toků a toky nejsou navrhovány k zatrubnění.

Je respektováno stanovené záplavové území řeky Morávka.

Text kapitoly :

10. 	ENERGETIKA

se zachovává a upravuje v podkapitole :

10. 1 	Zásobování elektrickou energií

v oddíle :

Návrh řešení

se původní text zachovává a doplňuje následujícím textem :

Pro novou výstavbu v Raškovicích, navrženou v rámci Změny č. 1 ÚPN na plochách I/21, I/17, I/18, I/38 a I/66 se navrhuje výstavba nové trafostanice TR – N3. Trafostanice je navržena jako kiosková, napojená zemním kabelem z přípojky pro dříve navrženou TR – N4. V rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice je, na základě požadavku obce, navrženo přípojku k TR N4 provést zemním kabelem. Trasa této přípojky bude upřesněna v rámci územního řízení.

Pro zajištění příkonu na ploše I/62 se navrhuje výstavba dříve navržené TR – N5.

Dále bude pro zajištění potřebného příkonu využito kapacitní rezervy ve výkonu stávajících TR, s případnou výměnou transformátorů za výkonnější jednotky. U trafostanice TR 7234 – U kaple se navrhuje náhrada nadzemní přípojky VN zemním kabelem.

Pro zajištění potřebného příkonu el. energie pro stavby na plochách I/17, I/18, I/21, I/38, I/60, I/62          a I/66 je nutné rozšíření sítě NN, ostatní plochy budou napojeny ze stávající sítě NN s příp. posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice :

Původní návrh TR – N7 se v rámci Změny č. 1 ÚPN vypouští.

Poznámka :	Návrhem Změny č. 1 ÚPN je v lokalitách I/10, I/20, I/37, I/44 a I/62 dotčeno ochranné pásmo nadzemního vedení 22 kV – VN 06. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, včetně zemních prací, v tomto pásmu je nutno si vyžádat předchozí písemný souhlas provozovatele tohoto energetického  zařízení - ČEZ Distribuce, a.s. středisko Frýdek - Místek.

V podkapitole :

10. 1 	Zásobování plynem

v oddíle :

Návrh řešení

se původní text zachovává a doplňuje následujícím textem :

Po napojení plynové sondy JA-3A na území Raškovic se v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice navrhuje výstavba vysokotlakého plynovodu DN 100, PN 40, který propojí sondu JA-3A na stávající                     na stávající VTL plynovod DN 100 Raškovice – Krásná. Navržená trasa je převzata podle dokumentace VTL plynovod DN 100, PN 40 Raškovice - zadání stavby (Unigeo, a.s. 10/2000).

Při vyhodnocení ÚPN VÚC Moravskoslezského kraje (Atelier T plan, s.r.o. Praha, 05/2007) byl plynovod DN 150, PN 40 Vyšní Lhoty – Raškovice – Janovice  na základě konzultace s RWE – SMP, a.s.              z ÚPN VÚC Beskydy vypuštěn. Nahrazen je navrženým plynovodem DN 100, PN 40 Raškovice – sonda               JA-3A, se stávajícím propojením sondy do Janovic na VTL plynárenskou síť RWE – SMP, a.s. Z těchto důvodů se od návrhu plynovodu DN 150 upouští.

V rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice se navrhuje rozšíření středotlaké plynovodní sítě novými plynovody PE – D40 – 50  pro napojení nové výstavby na plochách požadavků na změnu č. 1/17, 1/18, 1/21, 1/24, 1/38, 1/49, 1/53, 1/60 a 1/66.

Lokality nově navržené zástavby na plochách požadavků na změnu č. 1/15, 1/26, 1/30, 1/48 a 1/61 se k plynofikaci nenavrhují.

Poznámka :	Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodů není návrhem Změny č. 1 ÚPN dotčeno.

Původní text  podkapitoly

10.3 	Zásobování  teplem

se Změnou č. 1 ÚPN nemění.

Text kapitoly :

11. 	SPOJE

není nutno v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice upravovat.

V části :

C -	NÁVRH REGULATIVŮ

v části :

ČÁST DRUHÁ

Závazná část územního plánu Raškovice

Všeobecná část

v článku :

Článek 7.

Regulace vyplývající z řešení dopravy, technické infrastruktury                                                                           a dalších technických podmínek omezujících výstavbu

se v textu 2. odstavce nepoužijí odkazy na legislativní předpisy (zákony, vyhlášky) a nepoužije se text odstavce 3 až 7 bez náhrady.

Část :

ČÁST TŘETÍ

Závazné zásady rozvoje jednotlivých funkčních zón a složek

není nutno v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice upravovat.

### KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH                            A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů je popsána v části A -  TEXTOVÁ ČÁST v kapitole 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, 7. ZELEŇ, REKREACE, CESTOVNÍ RUCHA 13. OCHRANA PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT a v části C – NÁVRH REGULATIVŮ v ČÁSTI DRUHÉ – Závazná část územního plánu obce Raškovice, Všeobecná část, v článku 5. Regulace funkčního uspořádání území, v článku 8. Regulace vyplývající ze zásad ochrany přírody, krajiny, nerostného bohatství a územních systémů ekologické stability a v ČÁSTI TŘETÍ – Závazné zásady rozvoje jednotlivých funkčních zón a složek :

Část :

A -  	TEXTOVÁ ČÁST

ani část

C -	NÁVRH REGULATIVŮ

upravenou v rámci předchozích kapitol není nutno v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice, která nemá zásadní vliv               na koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci a dobývání nerostů dále upravovat.

### STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je obsahem části A -  TEXTOVÁ ČÁST kapitoly 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE a v části C – NÁVRH REGULATIVŮ v ČÁSTI DRUHÉ – Závazná část územního plánu obce Raškovice, Všeobecná část, v článku 5. Regulace funkčního uspořádání území a v ČÁSTI TŘETÍ – Závazné zásady rozvoje jednotlivých funkčních zón a složek a v příloze č. 1 – Regulace funkcí a zařízení těchto regulativů, které byly upraveny v rámci předchozích kapitol a úpravy ÚPN navržené v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice nemají vliv na stanovení podmínek pro využití ploch (zón) s rozdílným způsobem využití.

### VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH  OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI  STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE  PRÁVA K POZEMKŮM                 A  STAVBÁM  VYVLASTNIT

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice je proveden nový výkres I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb ve kterém jsou vyznačeny podle původního návrhu a v rámci návrhu Změny č. 1 navržené stavby a opatření, které mají charakter veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Navržené stavby a opatření, které mají charakter veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit jsou popsány v části A -  TEXTOVÁ ČÁST v kapitole 16. a v části C – NÁVRH REGULATIVŮ části II. – Závazná část územního plánu obce Raškovice – všeobecná část v článku 11. Veřejně prospěšné stavby a v příloze č. 2 Veřejně prospěšné stavby těchto regulativů.

V části :

A -  	TEXTOVÁ ČÁST

v textu kapitoly :

16. 	VYMEZENÍ A ETAPIZACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

se původní text nepoužije a nahradí novým, který zní :

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice je provedeno nové vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit podle zákona č. 183/2006 sb., o územně plánovací dokumentaci a stavebním řádu (nový stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 500/2006 sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, které však vychází z původního návrhu z r. 1997 (schváleného                  v r. 2000) a z návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice. Jsou to tyto stavby a opatření:

#### Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury

g)1.1	Stavby občanského vybavení obce VO

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VO1 | Stavba domova důchodců (penzionu, domu s pečovatelskou službou) | stavba sloužící k zajištění péče o staré a nemocné občany |
| VO2 | Stavba nového objektu obecního úřadu | stavba nového reprezentativního správního objektu obce |

g)1.2	Stavby pro dopravu VD

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VD1 | Směrové úpravy silnice III/4774 | zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy |
| VD2 | Úprava křižovatky silnic III/4773 a III/4774 | zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy |
| VD3 | Výstavba autobusového stanoviště | zlepšení dopravní obsluhy území obce a širšího území hromadnou autobusovou dopravou zajištění bezpečnosti a ochrany cestujících před povětrnostními vlivy |
| VD4 | Komunikace navržené v rámci nové zástavby | zlepšení dopravní obsluhy území nově navrženého k zástavbě v rámci návrhu ÚPN |
| 1/ VD4 | Veřejné komunikace navržené pro obsluhu nové zástavby navržené v rámci Změny č. 1 ÚPN |
| VD5 | Cyklistické stezky včetně souvisejících zařízení | zajištění prostupnosti obce pro cyklistickou dopravu a její napojení na okolní obce a krajinu |
| VD6 | Parkovací plochy, odstavná stání | zajištění parkování a odstavování osobních vozidel obyvatel a návštěvníků obce |

g)1.3	Stavby pro zásobování vodou VTV

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VTV | rozšíření vodovodní sítě | zajištění kvalitní dodávky pitné vody pro stávající a navrženou zástavbu |
| VTV 1-38 | zajišťující zásobování pitnou vodou zástavby navržené v rámci návrhu ÚPN |
| 1/VTV 39-49 | zajišťující zásobování pitnou vodou zástavby navržené v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN |

g)1.4	Stavby pro likvidaci odpadních vod VTK

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VTK | výstavba veřejné kanalizace -splaškových stok | zajištění odvodu splaškových vod na ČOV Raškovice |
| VTK 1-20 | stoka splaškové kanalizace pro zástavbu navrženou v rámci návrhu ÚPN |
| 1/VTK 21-25 | stoka splaškové kanalizace pro zástavbu navrženou v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN |

g)1.5	Stavby pro zásobování elektrickou energií VTE

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VTE | výstavba distribučních trafostanic včetně rozšíření sítě 22 kV | zajištění kvalitní dodávky elektrické energie pro stávající a novou výstavbu |
| 1/VTE 1 | kabelové napojení TR 7234 |
| 1/VTE 2 | návrh výstavby distribuční trafostanice TR – N3 včetně přípojky ze sítě 22 kV pro zástavbu navrženou v ÚPN |
| E 14 | zdvojení vedení VVN 400 kV Prosenice – Nošovice | VPS převzatá ze schválené Změny č. 1 ÚPN VÚC Beskydy. |

g)1.6	Stavby pro zásobování plynem VTP

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VTP | rozšíření středotlaké plynovodní sítě | zajištění dodávky plynu pro stávající i navrženou zástavbu |
| VTP 1-23 | rozšíření středotlaké plynovodní sítě pro zajištění dodávky plynu pro zástavbu navrženou v rámci návrhu ÚPN |
| 1/VTP 24-32 | rozšíření středotlaké plynovodní sítě pro zajištění dodávky plynu pro stávající a navrženou v rámci Změny č. 1 |

#### Veřejně prospěšná opatření

Založení prvků územního systému ekologické stability, jejichž vymezení včetně označení jednotlivých prvků a jejich popis je součástí kapitoly I.A.e), respektive kapitoly 13. 2 Místní územní systém ekologické stability v textové části původního ÚPN z r. 1997, v řešeném území zahrnuje:

regionální biokoridor, regionální biocentrum s vloženými lokálními biocentry.

#### Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

Nejsou návrhem územního plánu Raškovice ani Změnou č. 1 ÚPN obce Raškovice vymezeny.

#### Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Nejsou návrhem územního plánu Raškovice ani Změnou č. 1 ÚPN obce Raškovice vymezeny.

Aktualizované veřejně prospěšné stavby jsou graficky vyznačený ve výkrese I.B.c) - Výkres veřejně prospěšných staveb, ve kterém jsou barvou a popisem rozlišeny VPS navržené v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice.

V části :

C -	NÁVRH REGULATIVŮ

se nepoužije text článku 11. Veřejně prospěšné stavby a nahrazuje se novým, který zní :

Článek 11.

Veřejně prospěšné stavby

1.	Veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními jsou ty, které mají charakter veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu                 a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, které jsou graficky vyznačeny ve výkrese I.B.c) a vyjmenované v příloze č. 2 těchto regulativů.

Příloha č. 2 – Veřejně prospěšné stavby se nepoužije a nahrazuje novou, která zní :

Příloha č. 2

Veřejně prospěšné stavby

Veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními jsou ty, které mají charakter veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, které jsou graficky vyznačeny ve výkrese I.B.c).

1. 		Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury

1.1	Stavby občanského vybavení obce VO

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VO1 | Stavba domova důchodců (penzionu, domu s pečovatelskou službou) | stavba sloužící k zajištění péče o staré a nemocné občany |
| VO2 | Stavba nového objektu obecního úřadu | stavba nového reprezentativního správního objektu obce |

1.2	Stavby pro dopravu VD

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VD1 | Směrové úpravy silnice III/4774 | zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy |
| VD2 | Úprava křižovatky silnic III/4773 a III/4774 | zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy |
| VD3 | Výstavba autobusového stanoviště | zlepšení dopravní obsluhy území obce a širšího území hromadnou autobusovou dopravou zajištění bezpečnosti a ochrany cestujících před povětrnostními vlivy |
| VD4 | Komunikace navržené v rámci nové zástavby | zlepšení dopravní obsluhy území nově navrženého k zástavbě v rámci návrhu ÚPN |
| 1/ VD4 | Veřejné komunikace navržené pro obsluhu nové zástavby navržené v rámci Změny č. 1 ÚPN |
| VD5 | Cyklistické stezky včetně souvisejících zařízení | zajištění prostupnosti obce pro cyklistickou dopravu a její napojení na okolní obce a krajinu |
| VD6 | Parkovací plochy, odstavná stání | zajištění parkování a odstavování osobních vozidel obyvatel a návštěvníků obce |

1.3	Stavby pro zásobování vodou VTV

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VTV | rozšíření vodovodní sítě | zajištění kvalitní dodávky pitné vody pro stávající a navrženou zástavbu |
| VTV 1-38 | zajišťující zásobování pitnou vodou zástavby navržené v rámci návrhu ÚPN |
| 1/VTV 39-49 | zajišťující zásobování pitnou vodou zástavby navržené v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN |

1.4	Stavby pro likvidaci odpadních vod VTK

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VTK | výstavba veřejné kanalizace -splaškových stok | zajištění odvodu splaškových vod na ČOV Raškovice |
| VTK 1-20 | stoka splaškové kanalizace pro zástavbu navrženou v rámci návrhu ÚPN |
| 1/VTK 21-25 | stoka splaškové kanalizace pro zástavbu navrženou v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN |

1.5	Stavby pro zásobování elektrickou energií VTE

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VTE | výstavba distribučních trafostanic včetně rozšíření sítě 22 kV | zajištění kvalitní dodávky elektrické energie pro stávající a novou výstavbu |
| 1/VTE 1 | kabelové napojení TR 7234 |
| 1/VTE 2 | návrh výstavby distribuční trafostanice TR – N3 včetně přípojky ze sítě 22 kV pro zástavbu navrženou v ÚPN |
| E 14 | zdvojení vedení VVN 400 kV Prosenice – Nošovice | VPS převzatá ze schválené Změny č. 1 ÚPN VÚC Beskydy. |

1.6	Stavby pro zásobování plynem VTP

| označení ve výkrese I.B.c) | stručná charakteristika případně název – veřejně prospěšné stavby | zdůvodnění zařazení mezi veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| VTP | rozšíření středotlaké plynovodní sítě | zajištění dodávky plynu pro stávající i navrženou zástavbu |
| VTP 1-23 | rozšíření středotlaké plynovodní sítě pro zajištění dodávky plynu pro zástavbu navrženou v rámci návrhu ÚPN |
| 1/VTP 24-32 | rozšíření středotlaké plynovodní sítě pro zajištění dodávky plynu pro stávající a navrženou v rámci Změny č. 1 |

2. 		Veřejně prospěšná opatření

Založení prvků územního systému ekologické stability, jejichž vymezení včetně označení jednotlivých prvků a jejich popis je součástí kapitoly I.A.e), respektive kapitoly 13. 2 Místní územní systém ekologické stability v textové části původního ÚPN z r. 1997, v řešeném území zahrnuje :

regionální biokoridor, regionální biocentrum s vloženými lokálními biocentry.

Vybudování ploch veřejné zeleně v centrální části obce včetně architektonicky sjednoceného oplocení a drobné architektury (veřejné osvětlení, lavičky, odpadkové koše, stojany pro cyklisty apod.).

3. 		Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

Nejsou návrhem územního plánu Raškovice vymezeny.

- Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Nejsou návrhem územního plánu Raškovice vymezeny.

Poznámka :	U žádné z těchto veřejně prospěšných staveb a opatření není uplatňováno předkupní právo.

### VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ  PRÁVO

V rámci návrhu ÚPN obce Raškovice ani jeho Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice nejsou navrženy stavby ani opatření, které mají charakter veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit  předkupní právo.

### ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAŠKOVICE    A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ  ČÁSTI

I.	NÁVRH

I.A. 	TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)			31 stran textu

I.B. 	GRAFICKÁ ČÁST – výkresy :

I.B.a)	Výkres základního členění území 				1 : 10 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres

I.B.b)	Hlavní výkres (nahrazující výkres B 1 Plán využití území) 		1 :   5 000

průsvitka k výkresu :

B1.1	Hlavní výkres - Plán využití území

I.B.b1)	Doprava 						1 :   5 000

průsvitka k výkresu :										B 1.2 Doprava

I.B.b2)	Vodní hospodářství 					1 :   5 000

průsvitka k výkresu :										B 1.3.a Vodní hospodářství

I.B.b3)	Energetika, spoje 					1 :   5 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres nahrazující výkres :

B1.3.b	Energetika, spoje

I.B.c)	Výkres veřejně prospěšných staveb				1 :   5 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres nahrazující výkres :			B 1.6 Veřejně prospěšné stavby

II.	ODŮVODNĚNÍ

II.A. 	TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)		14 stran textu

II.B. 	GRAFICKÁ ČÁST

II.B.a)	Koordinační výkres 						1 :   5 000

není v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice dokládán, jeho obsahu odpovídá výkres B 1 Plán využití území původního návrhu ÚPN obce.

II.B.b)	Výkres širších vztahů						1 : 50 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres nahrazující výkres :

B.4 Zájmové území 1 : 25 000

II.B.c)	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 		1 :   5 000

průsvitka k výkresu :

B.5 Vyhodnocení záboru půdy

Příloha č. 1 k části II.A. ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Seznam žádostí a záměrů na změnu č. 1 ÚPN obce Raškovice 			       3 strany – tabulka

## NÁVRH - GRAFICKÁ ČÁST

Grafická část dokumentace Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice je zpracována digitálně                         na průsvitkách přiložených k digitalizovaným výkresům ÚPN nebo jako nové výkresy, nahrazující původní výkresy ÚPN obce Raškovice. Po schválení Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice pořizovatel zajistí (v souladu                   s § 55 odst. [4] stavebního zákona) vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti.

I.B. 	GRAFICKÁ ČÁST – výkresy :

I.B.a)	Výkres základního členění území 					1 : 10 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres

I.B.b)	Hlavní výkres (nahrazující výkres B 1 Plán využití území) 			1 :   5 000

průsvitka k výkresu:

B1.1 Hlavní výkres - Plán využití území

I.B.b1) 	Doprava 							1 :   5 000

průsvitka k výkresu:											B 1.2 Doprava

I.B.b2)	Vodní hospodářství 						1 :   5 000

průsvitka k výkresu:											B 1.3.a Vodní hospodářství

I.B.b3)	Energetika, spoje 						1 :   5 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres nahrazující výkres :

B1.3.b	Energetika, spoje

I.B.c)	Výkres veřejně prospěšných staveb					1 :   5 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres nahrazující výkres :

B 1.6 Veřejně prospěšné stavby

# ODŮVODNĚNÍ

## ODŮVODNĚNÍ – TEXTOVÁ ČÁST

### VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice byla do ÚPN obce Raškovice doplněna veřejně prospěšná stavba navržená v rámci schválené Změny č. 1 ÚPN VÚC Beskydy:

E 14 - zdvojení vedení VVN 400 kV Prosenice – Nošovice

Záměry schválené v rámci Zadání Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice nevyvolávají nutnost koordinace a souladu využívání území s ÚPN VÚC Beskydy a jeho schválených Změn č. 1 a 2 (tato dokumentace nahrazuje ZÚR Moravskoslezského kraje do doby jejich schválení).

### ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Návrh Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice je zpracován na základě cenové nabídky zhotovitele, zaslané objednateli Obci Raškovice dne 28. 2. 2007. Podnětem pro zpracování návrhu řešení Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice bylo usnesení č. 31/8 ze zasedání Zastupitelstva obce Raškovice, konaného dne 30. 8. 2006, které schvaluje návrh Zadání Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice. Cílem zpracování úkolu je přizpůsobení územně plánovací dokumentace současným potřebám a záměrům rozvoje obce a na základě individuálních žádostí občanů projednaných v zastupitelstvu, její aktualizace a digitalizace vyplývající                      ze současného stavu využití území a z platných legislativních předpisů. Pořízení Změny ÚPN obce Raškovice bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Raškovice ze zasedání dne 24. 10. 2002 v rozsahu upřesněném v objednávce ze dne 24. 3. 2004 a 18. 8. 2004 a v doplnění objednávky ze dne                   30. 8. 2004, 3. 9. 2004, 6. 9. 2004, 20. 1. 2005 a naposledy 3. 2. 2005 elektronickou poštou na celkový počet 56 žádostí – viz příloha č. 1 zadání – Seznam žádostí o Změnu č. 1 ÚPN obce Raškovice. V průběhu projednávání zadání došly na obecní úřad další žádosti na změnu územního plánu, které byly projednány                    a schváleny v Zastupitelstvu obce Raškovice dne 14. 12. 2005, a na základě předběžného projednání s odb. životního prostředí a zemědělství MěÚ ve Frýdku – Místku byly zařazeny do návrhu Zadání Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice pod poř. čísly 57 až 66 (požadavek 66 je přeřazení plochy navržené jako územní rezerva pro výstavbu RD do návrhu).

Seznam žádostí a záměrů na změnu č. 1 ÚPN obce Raškovice, jak byl schválen v rámci Zadání Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice (bez vyřazených ale podle původního číslování) tvoří přílohu č. 1 odůvodnění.

Při zpracování Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice bylo využito schválené územně plánovací dokumentace obce a aktuálních podkladů dodaných obcí.

Návrh Změny č. 1 Územního plánu (ÚPN) obce Raškovice je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a stavebním řádu (nový stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Výchozími podklady pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice, kromě výše uvedeného zadání jsou :

- Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice (včetně vyhodnocení veřejného projednání konceptu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice, které bylo zpracováno ing. Antonínem Vantuchem, pracovníkem odboru územního a ekonomického rozvoje Magistrátu statutárního města Frýdek – Místek v lednu 2008) schválené Zastupitelstvem obce Raškovice dne 28. 2. 2008 usnesením č. 12,

- ÚPN obce Raškovice, zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v roce 1997, schválený Zastupitelstvem obce Raškovice dne 2. 9. 2000, a

- další podklady dodané pro zpracování úkolu Obecním úřadem Raškovice, případně Stavebním úřadem v Raškovicích a pořizovatelem.

Požadavky Zadání Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny               č. 1 ÚPN obce Raškovice jsou, tak jak byly schváleny zastupitelstvem obce schváleny, v návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice respektovány s komentářem k plnění některých požadavků Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice, jejich přílohy č. 1 Vyhodnocení veřejného projednání konceptu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice :

KÚ Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče :

- Požadavku zadání na zrušení návrhu okružní křižovatky nebylo vyhověno. Současný nevyhovující stav křižovatky je nutno výhledově řešit stavebními úpravami. Forma okružní křižovatky byla navržena jako plošně maximální řešení, v rámci jejího vymezení v grafické části ÚPN je možná                 i jiná forma úpravy této křižovatky.

- Veřejně prospěšná stavba (VPS) E 14 – Zdvojení vedení 400 kV vyplývající ze schválené Změny                  č. 1 ÚPN VÚC Beskydy byla doplněna do návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice.

- Vzhledem k provedené celkové aktualizaci stavu energetických sítí v území nebylo pro dokumentování změn výkresů B 1.3.b Energetika a spoje a B 1.6 Veřejně prospěšné stavby v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice použito formy průsvitek, ale výkresy byly zpracovány nově s barevným odlišením a popisem prvků navržených v rámci Změny č. 1.

ČEZ Distribuce, obec

- Požadavek zachování původní trasy vedení VN pro trafostanici TR-N4 a požadavek obce na uložení tohoto vedení do země – možnost uložení tohoto vedení do země (v souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) je nutno projednat s budoucím investorem a provozovatelem tohoto navrženého vedení v rámci územního řízení (na přechodech mezi venkovním a zemním kabelovým vedením vznikají provozní problémy).

Mapovým podkladem pro zpracování zakázky je katastrální mapa – digitalizovaná (dodaná obcí) s výškopisem doplněným a digitalizovaným zhotovitelem z výškopisného podkladu základní mapy ČR                      1 : 10 000 a původní grafická část schváleného ÚPN obce Raškovice z roku 1999 (zpracovaná na podkladě Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené).

Řešeným územím pro zpracování Změny č. 1 obce Raškovice je celé administrativně správní území obce (shodného s katastrálním územím Raškovice (identifikační číslo - kód k.ú. - 739502).

Návrhové období – v souladu se schváleným zadáním je ponecháno původní návrhové období schváleného územního plánu, stanovené v návrhu regulativů rokem 2015.

Cílem zpracování Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice je přizpůsobení územně plánovací dokumentace současným potřebám a záměrům rozvoje obce zejména v oblasti rozvoje bydlení a dopravní a technické infrastruktury, ve smyslu Zadání Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice, jeho aktualizace a digitalizace a jeho přizpůsobení novým legislativně právním předpisům.

Postup a způsob zpracování úkolu, obsah úkolu

Návrh Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice zahrnuje tyto dílčí etapy prací :

1. etapa -	zhotovení konceptu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice podle schváleného Zadání Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice, jeho veřejnoprávní projednání, vyhodnocení stanovisek, podnětů, námitek a připomínek ke návrhu řešení Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice, sestavení souborného stanoviska a jeho schválení zastupitelstvem obce;

2. etapa -	zhotovení návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice podle schválených pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice, jeho veřejnoprávní projednání, vyhodnocení námitek a připomínek k návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice, jeho případná úprava a vydání formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce;

3. etapa -	vyhotovení čistopisu schválené Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice.

Vypracování návrhu řešení a návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice zahrnuje zapracování požadavků na změnu ÚPN do textové a tabulkové části a do návrhu regulativů ÚPN obce Raškovice, schváleného v roce 2001, v rozsahu schváleného Zadání Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice formou změn                a doplňků původních textových a tabulkových částí dokumentace v členění podle nového stavebního zákona. Grafická část obsahuje průsvitky k digitalizovaným výkresům ÚPN, případně nově zpracované výkresy obsahující graficky postižitelné změny ÚPN navržené v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice.

V rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice je v souladu se schváleným zadáním provedena aktualizace současného stavu, vymezení hranice zastavěného a zastavitelného území, veřejně prospěšných staveb v celém rozsahu ÚPN podle nového stavebního zákona na základě doplňujících průzkumů a rozborů a podkladů zajištěných ve spolupráci s pořizovatelem a obcí.

Změna č. 1 ÚPN obce Raškovice obsahuje přílohy uvedené v části I. Návrh Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice.

Výkresy :	B 2  Plán regulace zástavby		mapa   1 : 2 000

B 3  výkres prostorových poměrů	mapa   1 : 2 000

nejsou dokumentovány s ohledem na to, že obsahují, nad rámec ÚPN obce, prvky prostorové regulace.

Návrh řešení Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice byl průběžně konzultován s pořizovatelem (Magistrátem města Frýdek – Místek, odb. územního a ekonomického rozvoje) a objednatelem (Obecním úřadem Raškovice).

### KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Návrh Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice není řešen variantně a nemá zásadní vliv na rozbor udržitelného rozvoje území. Vzhledem k záměrům na změny ve využití území, které jsou součástí návrhu této změny lze však očekávat že:

Dojde k posílení silných stránek rozvoje území obce, při minimalizaci zásahů do přírodního                         a životního prostředí:

Vyhodnocení vyváženosti návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice z hlediska podmínek pro:

- Hospodářský rozvoj

- lze očekávat, že návrhem nových ploch pro bydlení, jehož součástí je i řešení dopravní                        a technické infrastruktury, v obci situované v sousedství nově vznikající průmyslové zóny Nošovice, dojde k posílení podmínek pro hospodářský rozvoj této části správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek – Místek a Moravskoslezského kraje. Rozšíření ploch pro individuální výstavbu rodinných domů je rovněž prioritou obce, která vytváří do budoucna předpoklady pro zvyšování počtu trvale bydlících obyvatel, což bude mít příznivý dopad na celkový rozvoj občanské vybavenosti, kulturně společenského života a zájmových činností na území obce.

- Soudržnost společenství obyvatel území

- záměry obsažené v ÚPN (včetně této změny) vytvářejí územní podmínky vedoucí k dalšímu rozvoji a prosperitě obce, která povede k zajištění soudržnosti jejich obyvatel, podpořené rovněž hospodářským rozvojem celého spádového regionu.

- Příznivé životní prostředí

záměry obsažené v ÚPN (včetně této změny) nepředstavují, při dořešení dopravní a technické i	nfrastruktury a likvidace veškerých odpadů, zásahy do:

- horního prostředí a geologie,

- vodního režimu,

- hygieny životního prostředí,

- ochrany přírody a krajiny a

- pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Zásahy do:

- zemědělského půdního fondu

jsou omezeny na nejnutnější míru.

Z vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice na udržitelný rozvoj vyplývá, že vytváří podmínky pro další hospodářský rozvoj a tím i posílení soudržnosti obyvatel, při minimálním zásahu                    do přírodního prostředí a při zachování hygieny životního prostředí.

Zdůvodnění potřeby dalších ploch zejména pro rozvoj bydlení obsahuje aktualizace kapitoly                                              4. OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST A BYTOVÝ FOND, kapitoly 10. ENERGETIKA a kapitoly 13. OCHRANA PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT původní části A – TEXTOVÁ ČÁST:

Text kapitoly:

4. 	OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST A BYTOVÝ FOND

se nepoužije a v rámci Změny č. 1 se nahrazuje novým:

4. 1	Demografické podmínky území

Na vývoj počtu obyvatel, demografických charakteristik populace v obci Raškovice měly dlouhodobě vliv tyto hlavní faktory:

- Poměrně dobrá dopravní polohou v podhůří Beskyd, v rekreačně atraktivní krajině.

- Omezená nabídka pracovních příležitostí v obci i širším regionu doprovázena vysokou nezaměstnaností.

- Preference bydlení v území s poměrně kvalitním životním prostředím.

- Dosud se plně neprojevil zásadní impuls vzniku průmyslové zóny Nošovice a doprovodných investic v širším území.

Řešené území se vyznačuje poměrně značnou atraktivitou bydlení a sídelní stabilitou. Počet obyvatel v Raškovicích v posledních letech velmi mírně rostl. V rekreační sezóně se počet přítomných obyvatel v obci zvyšuje až o cca 900 osob.

Tab. Vývoj počtu obyvatel v posledních letech v řešeném území

| začátek roku | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | změna 2002 -2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obyvatel | 1748 | 1768 | 1771 | 1783 | 1777 | 1786 | 38 |

zdroj: ČSÚ

Vzhledem k dosavadnímu vývoji počtu obyvatel v posledních letech a zásadním impulsům v rozvoji osídlení (zejména vliv průmyslové zóny Nošovice) je možno předpokládat další mírný růst počtu obyvatel  na úroveň cca 1900 obyvatel do roku 2015 (2020).

4. 2		Bydlení

Počet trvale obydlených bytů v řešeném území je pro rok 2007 odhadován na cca 610. Podle  definitivních výsledků sčítání bylo  v roce  2001 v Raškovicích 587 trvale obydlených bytů, z toho 400 bytů               v rodinných domech. Nadprůměrný podíl ve srovnání s podobnými obcemi -17,9 % (128 bytů v r. 2001) vykazovaly trvale neobydlené byty (v r. 1991 - 95 bytů), signalizující rekreační funkci obce. Růst počtu              tzv. neobydlených bytů je v řešeném území podobně jako v celé ČR relativně velmi rychlý.

V řešeném území je cca 170 objektů individuální rekreace - rekreačních chat. Celkový rozsah druhého bydlení (jehož část tvoří i tzv. neobydlené byty) je odhadován na cca 290 bytů druhého bydlení.

Tab. Bytový fond (r. 2001)

|  | byty celkem | trvale obydlené byty, z toho: | neobydlené byty |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | celkem | v bytových domech | v rodinných domech | celkem | % | k rekreaci |
| Česká republika | 4366293 | 3827678 | 2160730 | 1632131 | 538615 | 12,3% | 175225 |
| okr. Frýdek-Místek | 88297 | 79383 | 36174 | 42740 | 8914 | 10,1% | 2545 |
| řešené území | 715 | 587 | 400 | 185 | 128 | 17,9% | 60 |

(zdroj : ČSÚ, SLDB, r. 2001)

V posledních letech je v řešeném území získáváno cca 4-6 bytů ročně novou individuální bytovou výstavbou. Intenzita nové bytové výstavby je poměrně značná, malá část zřejmě posiluje i druhé (rekreační) bydlení, čemuž není možno reálně zabránit.

Očekávaný rozsah nové bytové výstavby během návrhového období bud ovlivňovat :

- odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,2 - 0,4% z výchozího počtu bytů ročně, přitom většinou nepůjde o fyzický odpad (demolice), ale spíš o slučování bytů, převod na druhé bydlení - rekreační účely apod.

- na přírůstek počtu bytů vyvíjí tlak i neustálé zmenšování průměrné velikosti cenzové domácnosti (růst podílu domácností důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob apod.). Okrajovým faktorem je i možné snížení rozsahu soužití cenzových domácností. Růst soužití cenzových domácností, který probíhá v posledních letech, však není možno považovat (především ve vesnické zástavbě) za jednoznačně negativní proces.

- změna počtu obyvatel, přičemž mírný růst, který je nejpravděpodobnější variantou vývoje v nejbližších letech  vyvolá potřebu 10-20 bytů

Na základě odborného odhadu je možno v řešeném území předpokládat realizaci cca 6-8 nových bytů ročně, tj. ve střednědobém výhledu cca 10-15 let  100-120 nových bytů, většinu na nových plochách. Do řešeného území mohou směřovat zájmy individuálních investorů z vlastní obce a okolí, nelze vyloučit zájmy realitních firem, které se ucházejí o realizaci ucelených lokalit obytné, částečně i rekreační výstavby (návaznost na realizaci průmyslové zóny Nošovice). Zda však bude nová výstavba skutečně realizována   závisí na skutečné dostupnosti pozemků (včetně ochoty vlastníků tyto pozemky prodat), jejich ceně, na celkové ekonomické situaci, apod. Rezervy ploch by měly tvořit 50-100% očekávané poptávky ve střednědobém období cca 15 let, očekávané platnosti územního plánu.  Z uvedených důvodu je v rámci této změny územního plánu byla aktualizována a rebilancována nabídka ploch pro novou obytnou zástavbu, odpovídající předpokládané potřebě (poptávce).

Vývoj počtu obyvatel a bytů 							          Tabulka č. B 4

| Obec | obyvatel | bytů | úbytek bytů |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2007 | 2020 | 2007 | 2020 | do r. 2020 |
| Celkem | 1786 | 1900 | 510 | 590 | 30 |

|  | nových bytů do r. 2020 | druhé bydlení – byt. jednotek |
| --- | --- | --- |
| Obec | v bytových domech | v rodinných domech | r. 2007 | r. 2020 |
| * | 0 | 100 |  |  |
| Celkem | 0 | 110 | 290 | 310 |

* Poznámka :	V řádku uveden počet bytů u kterých předpokládáme realizaci na nových plochách vymezených územním plánem. V obci nejsou byty v budovách majících charakter bytových domů.

Text kapitoly :

10. 	ENERGETIKA

se zachovává a upravuje v podkapitole :

10. 1 	Zásobování elektrickou energií

v oddíle :

Zhodnocení současného stavu

se původní text zachovává a doplňuje následujícím textem :

V rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice byla provedena celková aktualizace elektrických sítí VN podle digitálního podkladu ČEZ Distribuce, a.s., která je graficky dokumentována ve výkrese I.B.b3) Energetika, spoje (který nahrazuje původní výkres B 1.3.b Energetika, spoje schváleného návrhu ÚPN obce Raškovice) spolu s původním návrhem a návrhem Změny č. 1, označeným ZM č. 1.

V souvislosti s přečíslováním všech distribučních trafostanic ČEZ Distribuce, a.s. na území kraje uvádíme nová čísla v následující tabulce :

Staré číslo		Nové číslo		        Název TR

TR 408                       	TR 7176		Raškovice – Božoň

TR 1256                     	TR 7177		Raškovice – Husinec

TR 407                       	TR 7178		Raškovice – U Kresty

TR 365                       	TR 7223		Raškovice – Záhoří

TR 1175                     	TR 7224		Raškovice – ČOV

TR 363                       	TR 7229		Raškovice – U Slezanu

TR 365                       	TR 7230		Raškovice – ZŠ

TR 366                       	TR 7231		Raškovice – Bytovky

TR 1285                     	TR 7232		Raškovice – Folvark

TR 368                       	TR 7234		Raškovice – U kaple

TR 369			TR 7235		Raškovice – Pila

TR 362			TR 92 747	Raškovice – Ferak

TR 364                       	TR 92 748	Raškovice – Slezan 11

Čísla napájecího vedení 22 kV VN – 06 zůstává nezměněno. Nové trafostanice TR 7177 a TR 7232 nahrazují navržené trafostanice TR – N1 resp. TR – N3.

V souvislosti se strategickým záměrem rozvoje přenosové soustavy ČEPS, a.s. a v souladu s návrhem Změny č. 1 ÚPN VÚC Beskydy (Atelier T – Plan s.r.o. Praha, 06/2006), se uvažuje s posílením přenosového profilu elektrické energie mezi Polskem a ČR (požadavek EU do r. 2010) rekonstrukcí jednoduchého vedení VVN 403 Prosenice – Nošovice ve stávající trase ne vedení s dvojitým potahem,                 bez nároku na zábor území a ve stávajícím koridoru ochranného pásma.

V podkapitole :

10. 1 	Zásobování plynem

v oddíle :

Zhodnocení současného stavu

se původní text zachovává a doplňuje následujícím textem :

V rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice byla provedena celková aktualizace plynovodních sítí VTL a STL podle digitálního podkladu RWE – Severomoravská plynárenská, a.s., která je dokumentována graficky ve výkrese I.B.b3) Energetika, spoje (který nahrazuje původní výkres B 1.3.b Energetika, spoje schváleného návrhu ÚPN obce Raškovice), spolu s původním návrhem a návrhem Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice, označeným ZM č. 1.

V obci Raškovice, je vybudována základní, středotlaká plynovodní síť s dostatečnou rezervou                  pro připojování nových odběratelů v kategorii obyvatelstvo a maloodběr.

Text kapitoly :

13 	OCHRANA PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT

se zachovává a v rámci změny č. 1 se doplňuje text nové podkapitoly :

13.4	Ochrana ložisek nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Do katastrálního území Raškovic zasahují, dle podkladů Geofondu ČR z r. 2006, ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území, dobývací prostory, hlavní důlní díla a poddolovaná území :

Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, chráněná ložisková území :

číslo :		název :				celková plocha :

organizace : 			Unigeo, a.s., Ostrava – Hrabová, těžba současná z vrtu, zemní plyn

výhradní ložisko :			B3 224300 	Janovice u Frýdku – Místku  	340,93 ha

dobývací prostor :		DP 40093	Janovice 			513,13 ha

chráněné ložiskové území:	CHLÚ 22430000 	Janovice u Frýdku – Místku	511,81 ha

organizace : 			Unimaster, s.r.o., Ostrava - Hrabová, těžba současná z vrtu, zemní plyn, ropa

číslo :		název :				celková plocha :

chráněné ložiskové území:	CHLÚ 25860000 	Morávka II			1298,28 ha

Hlavní důlní dílo :

číslo (klíč HDD)		název :			surovina :		druh díla :		kategorie :

11889			519 - (Říčka) 		Železné rudy		Šachta			staré důlní dílo

Poddolované území :

číslo (klíč PÚ)		název :			surovina :		rozsah :			rok :

4567			Raškovice 		rudy			ojedinělá			1988

Hranice těchto ložisek nerostných surovin, chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů                  a poddolovaných území byly aktualizovány v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice a jsou zakresleny v hlavním výkrese. Sesuvná území se podle aktuálních podkladů Geofondu ČR v Raškovicích nenacházejí.

### INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Návrh Zadání Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice neobsahoval požadavek na vyhodnocení vlivů                            na udržitelný rozvoj území.

### VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Původní text a tabulky obsažené v této kapitole se zachovávají. Pro návrh Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice se doplňuje zcela samostatný text, který je doplněním textu kapitoly :

A 14	VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

původního návrhu ÚPN obce Raškovice.

Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené                      k plnění funkcí lesa pro Změnu č. 1 - schváleného územního plánu obce Raškovice z roku 1996                               je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona                  č. 131/1999 Sb., vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, Metodického pokynu MŽP ČR (č.j. OOLP/1067/96) k odnímání půdy                       ze zemědělského půdního fondu ze dne 1. 10. 1996 s účinností od 1. 1. 1997 a zákona č. 189/1995 Sb.,               o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Vyhodnocení záboru půdy slouží orgánům ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení předpokládaného záboru zemědělských pozemků v jednotlivých lokalitách navržených k výstavbě.

Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené                   k plnění funkcí lesa je dokumentováno v elaborátu návrhu Změny č. 1 textovou částí s tabulkovou přílohou a grafickou částí v měřítku 1 : 5 000. Grafická část je zpracována na průsvitkách, příložkách, k výkresu                   č. B 5. „Vyhodnocení záboru půdy“, který je nově označen, výkres II.B.c) „Výkres předpokládaných záborů půdního fondu“, mapové listy č. 4 - 2, 4 - 3, 4 - 4, 3 - 2, 3 - 3 a 3 - 4.

Nově navržené lokality pro výstavbu rodinných domů, zahrad, podnikatelskou aktivitu a zemědělskou výrobu ÚPN obce Raškovice Změna č. 1 jsou vyhodnoceny podle aktualizovaných hranic bonitně půdních ekologických jednotek a jednotlivé BPEJ jsou zařazeny do tříd ochrany zemědělské půdy I. až V. V celém řešeném katastrálním území jsou zakresleny hranice a kódy bonitních půdně ekologických jednotek, hranice intravilánu k roku 1966 a hranice zastavěné území obce k roku 2007 ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,               § 58 (nový stavební zákon) a hranice 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa. Odvodněné pozemky jsou zakresleny pouze u nově navržených ploch Změny č. 1. ÚPN.

Všechny návrhy v rámci Změny č. 1 jsou očíslovány tak, že číslování ploch je shodné s číslem požadavku na Změnu č. 1 ÚPN obce Raškovice. Pouze u požadavku, kde je návrh rozdělen do více ploch,  je k číslu požadavku u vyhodnocení záboru pozemku přidáno písmeno, aby bylo možno návrhy přehledně dokumentovat v tabulkách např. 1/15a.

Bylo použito podkladů o druzích pozemků a bonitních půdně ekologických jednotkách Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek – Místek, a podkladů o odvodněných pozemcích, poskytnutých Zemědělskou vodohospodářskou správou - oblast povodí Odry, územního pracoviště v Ostravě.

#### Kvalita zemědělských pozemků

Zemědělské pozemky navrhované k záboru byly vyhodnoceny podle druhu pozemků zemědělské půdy s určením BPEJ. Pro lepší posouzení kvality půdy byly jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany zemědělské půdy I. až V.

První číslo pětimístného kódu BPEJ (např. 8.48.11,) označuje klimatický region, který zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Řešenému území náleží klimatický region 8 - MCH - mírně chladný, vlhký.

První dvojčíslí pětimístného kódu BPEJ označuje hlavní půdní jednotku - HPJ. Je to účelové seskupení půdních forem příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, sklonitostí, skeletovitostí nebo morfologií terénu, stupněm hydromorfismu a zúrodňovacím opatřením.

Charakteristika hlavních půdních jednotek (dle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).

Hlavní půdní jednotky, které se vyskytují u navrhovaných ploch Změny č. 1 :

(první dvojčíslí)

- 22 - 	Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející.

- 35 -	Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly modální včetně slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních vyvřelých horninách a jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé až mírně převlhčené, v mírně chladném klimatickém regionu.

- 40 -	Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.

- 48 - 	Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření.

- 49 - 		Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické oglejené  a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření.

K přesnějšímu určení kvality zemědělských pozemků jsou jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany ZPF (používá se třída I. až V., z nichž nejlepší pozemky jsou ve třídě I). U předpokládaných navržených ploch se vyskytují všechny třídy ochrany, převažují třídy ochrany II. a IV.

Charakteristika tříd ochrany zemědělských pozemků:

I. třída ochrany

Obsahuje bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možné odejmout ze zemědělského půdního fondu (dále ZPF) pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability, případně pro liniové stavby zásadního významu.

II. třída ochrany

Zahrnuje zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné.

III. třída ochrany

Zahrnuje půdy v jednotlivých regionech s průměrnou produkční schopností a střední třídou ochrany, které je možno územním plánováním využít pro výstavbu.

IV. třída ochrany

Sdružuje půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.

V. třída ochrany

Zahrnuje zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižší třídou ochrany                              s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

#### Zábor pozemků v návrhovém období

Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené                      k plnění funkcí lesa předpokládá v rámci návrhu Změny č. 1 zvýšení záboru pozemků o celkem 18,96 ha pozemků, z toho 18,09 ha zemědělských pozemků, 0,71 ha nezemědělských pozemků a 0,16 ha lesních pozemků. Zvýšení zemědělských odvodněných pozemků činí 8,59 ha.

V rámci návrhu Změny č. 1 jsou rezervní plochy, které byly vyhodnoceny v návrhu ÚPN obce Raškovice, převedeny do návrhu. Jsou to rezervní plochy č. 11 - R - B s celkovým záborem 3,62 ha pozemků, z toho 3,37 ha zemědělských pozemků a 0,25 ha nezemědělských pozemků.

Rezervní plocha č. 22 - R - B s celkovým záborem 2,00 ha zemědělských pozemků, se převádí                  do návrhu.

Rezervní plocha 16 - R - B s celkovým záborem 2,42 ha zemědělských pozemků, se převádí                   do návrhu. Celkem se tedy Změnou č. 1 převádí 8,04 ha pozemků, z toho 7,79 ha zemědělských pozemků a 0,25 ha nezemědělských pozemků do návrhového období, dle požadavků obce.

Tyto převedené návrhy jsou v grafické příloze zakresleny pouze obtahem a označené původním číslem, nejsou zařazeny do tabulek Změny č. 1.

Požadavek 1/66 - RD je navržen na původně vyhodnocené a schválené rezervní ploše 11 - R - B, která se převádí do návrhu. Vyhodnocena a zařazena do tabulek návrhu Změny č. 1 je pouze malá část plochy, která do rezervní plochy nezasahuje. Jedná se o zábor 0,04 ha pozemků.

Požadavek 1/62 - u původně vyhodnocené plochy 15 - LAZ, je v rámci Změny č. 1 navržena změna funkce plochy pro rodinné bydlení. Změna funkce plochy je označená v grafické příloze.

Požadavek 1/12 - je návrh pro rodinné bydlení, který je částečně navržený na již vyhodnocené                     a schválené ploše 21 - B v návrhu ÚPN obce Raškovice. V rámci Změny č. 1 jsou vyhodnoceny a zařazeny do tabulek, pouze ty části, kde vznikl nový zábor pozemků.

Požadavek 1/10 - je návrh pro rodinné bydlení, který je částečně navržený na již vyhodnocené                     a schválené ploše 20 - PA v návrhu ÚPN obce Raškovice. V rámci Změny č. 1 je vyhodnocena pouze                  ta část, kde vznikl nový zábor pozemků. Na zbývající části dojde pouze ke změně funkce plochy                              ZF - RD. Plocha pro podnikatelskou aktivitu se tímto ruší.

Požadavek 1/45 - je návrh pro rodinné bydlení, který je částečně navržený na již vyhodnocené                   a schválené ploše 19 - OV a 20 - PA v návrhu ÚPN obce Raškovice. V rámci Změny č. 1 se mění pouze funkce části plochy.

#### Návrh záboru pozemků určených k plnění funkcí.

Trvalý zábor lesních pozemků

U nově navržených ploch v rámci Změny č. 1 se předpokládá trvalý zábor 0,16 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa u navrhované plochy pro výstavbu rodinného domu, plocha č. 1/65 - RD. Lesní pozemky jsou v soukromém vlastnictví a je zařazený do kategorie lesů hospodářských.

Lesní pozemky

V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesního pozemku - podle § 14 zákona č. 189/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ze dne 3. 11. 1995. Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.

Požadovanou vzdálenost od lesního pozemku nesplňují nově navrhované plochy pro RD - plocha                 č. 1/19, č. 1/20, č. 2/25, č. 1/37, č. 1/58, č. 1/61 a č. 1/65, plocha pro ZV - plocha č. 1/54 a pro ZAH - plocha č. 1/15d a č. 1/13. Hranice 50m od lesního pozemku nesplňují v návrhu ÚPN vyhodnocené rezervní plochy, které jsou v rámci Změny č. 1 převedené do návrhu, okrajově plocha č. 16 - B a plocha č. 15 - LAZ, u této plochy je v rámci Změny č. 1 změněná funkce plochy pro RD - rodinné bydlení.

#### Posouzení záboru zemědělské půdy

Nové plochy záborů navržené pro územní rozvoj obce v rámci Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice jsou situovány téměř vždy v návaznosti na hranici zastavěného území nebo jsou navrženy jako doplnění proluk v zastavěném území.

Zábor zemědělských pozemků se předpokládá u většiny navrhovaných ploch. Jedná se převážně               o zábor orné půdy a trvalých travních porostů, převážně pro výstavbu rodinných domů. Většinou se jedná                 o malé výměry záborů pozemků do jednoho hektaru.

Větší zábor zemědělských pozemků se předpokládá u tří ploch záborů :

lokalita č. 1/60 - RD - 1,72 ha zemědělských pozemků, třída ochrany IV.,

lokalita č. 1/15a - ZAH - 1,69 ha zemědělských pozemků , třída ochrany IV. a

lokalita č. 1/64 - ZAH - 1,35 ha, třída ochrany IV.

Ostatní nově navrhované plochy jsou navrženy na zemědělských pozemcích, které jsou převážně zařazeny do tříd ochrany II. a IV.

Tabulka č. II.A.e1

| PŘEDPOKLÁDANÉ odnětí pozemků podle funkčního členění |
| --- |
|  | z toho pozemky | z celkového odnětí zemědělských pozemků |
| funkční členění | plocha číslo | celková výměra (ha) | nezemědělské (ha) | lesní (ha) | zemědělské celkem (ha) | orná (ha) | zahrady (ha) | Trvalé travní porosty (ha) |
| RD | 1/1 | 0,39 | - | - | 0,39 | 0,20 | 0,19 | - |
| RD | 1/9 | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
| RD | 1/10 | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 |
| RD | 1/12 | 0,70 | 0,17 | - | 0,53 | 0,13 | - | 0,40 |
| RD | 1/15 | 0,59 | - | - | 0,59 | 0,59 | - | - |
| RD | 1/7 | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 |
| RD | 1/18 | 0,62 | - | - | 0,62 | 0,62 | - | - |
| RD | 1/19 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 |
| RD | 1/20 | 0,21 | - | - | 0,21 | 0,21 | - | - |
| RD | 1/21 | 0,20 | - | - | 0,20 | 0,20 | - | - |
| RD | 1/23 | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 |
| RD | 1/24 | 0,71 | - | - | 0,71 | 0,47 | 0,24 | - |
| RD | 1/25 | 0,06 | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - |
| RD | 1/26 | 0,61 | - | - | 0,61 | 0,53 | - | 0,08 |
| RD | 1/27 | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 |
| RD | 1/28 | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 |
| RD | 1/29 | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 |
| RD | 1/30 | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 |
| RD | 1/37 | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 |
| RD | 1/38 | 0,58 | - | - | 0,58 | 0,42 | - | 0,16 |
| RD | 1/47 | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 |
| RD | 1/49 | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 |
| RD | 1/52 | 0,08 | - | - | 0,08 | 0,08 | - | - |
| RD | 1/53 | 0,49 | 0,10 | - | 0,39 | - | - | 0,39 |
| RD | 1/57 | 0,02 | - | - | 0,02 | - | 0,02 | - |
| RD | 1/58 | 0,16 | - | - | 0,16 | - | 0,16 | - |
| RD | 1/59 | 0,09 | 0,06 | - | 0,03 | - | 0,03 | - |
| RD | 1/60 | 1,72 | - | - | 1,72 | 1,72 | - | - |
| RD | 1/61 | 0,23 | - | - | 0,23 | 0,23 | - | - |
| RD | 1/63 | 0,32 | - | - | 0,32 | - | 0,32 | - |
| RD | 1/65 | 0,16 | - | 0,16 | - | - | - | - |
| RD | 1/66 | 0,04 | 0,01 | - | 0,03 | 0,03 | - | - |
| RD ( |  | 11,02 | 0,34 | 0,16 | 10,52 | 5,43 | 1,02 | 4,07 |
| ZAH | 1/7 | 0,41 | - | - | 0,41 | - | - | 0,41 |
| ZAH | 1/13 | 0,72 | - | - | 0,72 | 0,46 | - | 0,26 |
| ZAH | 1/15a | 1,69 | - | - | 1,69 | 1,69 | - | - |
| ZAH | 1/15b | 0,37 | - | - | 0,37 | - | - | 0,37 |
| ZAH | 1/15c | 0,99 | - | - | 0,99 | - | - | 0,99 |
| ZAH | 1/15d | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 |
| ZAH | 1/26 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - |
| ZAH | 1/30 | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 |
| ZAH | 1/64 | 1,35 | - | - | 1,35 | 1,35 | - | - |
| ZAH ( |  | 6,91 | 0,09 | - | 6,82 | 3,50 | - | 3,32 |
| PA | 1/31 | 0,28 | 0,28 | - | - | - | - | - |
| PA ( |  | 0,28 | 0,28 | - | - | - | - | - |
| ZV | 1/54 | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 |
| ZV ( |  | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 |
| Celkem |  | 18,96 | 0,71 | 0,16 | 18,09 | 8,93 | 1,02 | 8,14 |

Tabulka č. II.A.e2

| PŘEDPOKLÁDANÉ odnětí ZEMěDěLSKých pozemků ZE ZPF KLIMATICKÝ REGION : 8 |
| --- |
| katastrální území | plocha číslo | funkční členění | odnětí zemědělských pozemků celkem (ha) | druh pozemku | BPEJ | třída ochrany ZPF | odvodněné pozemky (ha) |
| Raškovice | 1/1 | RD | 0,20 | 2 | 8.48.11 | IV | - |
| „ | „ | „ | 0,19 | 5 | 8.48.11 | IV | - |
| „ ( | 1/1 | RD | 0,39 | - | - | - | - |
| „ ( | 1/7 | ZAH | 0,41 | 7 | 8.35.44 | V | 0,03 |
| „ ( | 1/9 | RD | 0,32 | 7 | 8.48.11 | IV | 0,26 |
| „ ( | 1/10 | RD | 0,13 | 7 | 8.48.11 | IV | - |
| „ | 1/12 | RD | 0,13 | 2 | 8.35.04 | II | - |
| „ | „ | „ | 0,40 | 7 | 8.35.04 | II | - |
| „ ( | 1/12 | RD | 0,53 | - | - | - | - |
| „ | 1/13 | ZAH | 0,46 | 2 | 8.35.24 | II | - |
| „ | „ | „ | 0,26 | 7 | 8.35.24 | II | - |
| „ ( | 1/13 | ZAH | 0,72 | - | - | - | - |
| „ ( | 1/15a | ZAH | 1,69 | 2 | 8.48.11 | IV | 1,69 |
| „ ( | 1/15 | RD | 0,59 | 2 | 8.48.11 | IV | 0,59 |
| „ ( | 1/15b | ZAH | 0,37 | 7 | 8.35.24 | II | 0,37 |
| „ ( | 1/15c | ZAH | 0,99 | 7 | 8.35.24 | II | 0,99 |
| „ ( | 1/15d | ZAH | 0,42 | 7 | 8.35.24 | II | - |
| „ ( | 1/17 | RD | 0,49 | 7 | 8.48.11 | IV | - |
| „ ( | 1/18 | RD | 0,62 | 2 | 8.48.11 | IV | - |
| „ ( | 1/19 | RD | 0,25 | 7 | 8.35.04 | II | - |
| „ ( | 1/20 | RD | 0,21 | 2 | 8.48.11 | V | - |
| „ ( | 1/21 | RD | 0,20 | 2 | 8.48.11 | IV | 0,20 |
| „ ( | 1/23 | RD | 0,22 | 7 | 8.48.54 | V | - |
| „ | 1/24 | RD | 0,47 | 2 | 8.35.04 | II | - |
| „ | „ | „ | 0,24 | 5 | 8.35.04 | II | - |
| „ ( | 1/24 | RD | 0,71 | - | - | - | - |
| „ ( | 1/25 | RD | 0,06 | 5 | 8.22.13 | III | - |
| „ | 1/26 | RD | 0,53 | 2 | 8.48.14 | V | - |
| „ | „ | „ | 0,08 | 7 | 8.48.14 | V | - |
| „ ( | 1/26 | RD | 0,61 | - | - | - | - |
| „ ( | 1/27 | RD | 0,27 | 7 | 8.35.04 | II | - |
| „ ( | 1/28 | RD | 0,27 | 7 | 8.35.04 | II | - |
| „ ( | 1/29 | RD | 0,28 | 7 | 8.35.04 | II | - |
| „ ( | 1/30 | RD | 0,22 | 7 | 8.35.04 | II | - |
| „ ( | 1/30 | ZAH | 0,87 | 7 | 8.35.04 | II | - |
| „ ( | 1/37 | RD | 0,27 | 7 | 8.35.01 | I | - |
| „ | 1/38 | RD | 0,42 | 2 | 8.48.11 | IV | - |
| „ | „ | „ | 0,16 | 7 | 8.48.11 | IV | - |
| „ ( | 1/38 | RD | 0,58 | - | - | - | - |
| „ ( | 1/47 | RD | 0,10 | 7 | 8.35.44 | V | - |
| „ ( | 1/49 | RD | 0,22 | 7 | 8.35.04 | II | 0,22 |
| „ ( | 1/52 | RD | 0,08 | 2 | 8.49.11 | IV | - |
| „ ( | 1/53 | RD | 0,39 | 7 | 8.35.04 | II | 0,39 |
| „ | 1/54 | ZV | 0,74 | 7 | 8.35.31 | II | 0,74 |
| „ | „ | „ | 0,01 | 7 | 8.35.24 | II | 0,01 |
| „ ( | 1/54 | ZV | 0,75 | - | - | - | 0,75 |
| „ ( | 1/57 | RD | 0,02 | 5 | 8.35.01 | I | - |
| „ ( | 1/58 | RD | 0,16 | 5 | 8.35.54 | V | - |
| „ ( | 1/59 | RD | 0,03 | 5 | 8.22.13 | III | - |
| „ ( | 1/60 | RD | 1,72 | 2 | 8.48.11 | IV | 1,72 |
| „ ( | 1/61 | RD | 0,23 | 2 | 8.22.13 | III | - |
| „ ( | 1/63 | RD | 0,32 | 5 | 8.48.11 | IV | - |
| „ ( | 1/64 | ZAH | 1,35 | 2 | 8.48.11 | IV | 1,35 |
| h„ ( | 1/66 | RD | 0,03 | 2 | 8.48.11 | IV | 0,03 |
| Celkem | - | - | 18,09 | - | - | - | 8,59 |

Vysvětlivky :

funkční členění ploch : 		RD	- rodinné domy

ZAH	- zahrady

PA	- podnikatelská aktivita

ZV	- zemědělská výroba

druh pozemku : 			2 	- orná půda

5 	- zahrady

7 	- trvalé travní porosty

### ZÁVĚR

Po projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Raškovice s dotčenými orgány státní správy a dalšími zainteresovanými orgány, organizacemi, občany a se zastupitelstvem obce, v souladu s platnými legislativními předpisy, bude vydána Změna č. 1 Územního plánu obce Raškovice.

Změna č. 1 bude, po svém vydání zastupitelstvem obce, obsahovat upravenou formulaci závazných částí územního plánu.

## ODŮVODNĚNÍ – GRAFICKÁ ČÁST

II.B. 	GRAFICKÁ ČÁST

II.B.a)	Koordinační výkres 						1 :   5 000

není v rámci návrhu Změny č. 1 ÚPN obce Raškovice dokládán, jeho obsahu odpovídá výkres B 1 Plán využití území původního návrhu ÚPN obce.

II.B.b)	Výkres širších vztahů						1 : 50 000

nově, v rámci změny č. 1 zpracovaný výkres nahrazující výkres :

B.4 Zájmové území 1 : 25 000

II.B.c)	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 		1 :   5 000

průsvitka k výkresu :

B.5 Vyhodnocení záboru půdy

## SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZÁMĚRŮ NA ZMĚNU Č. 1 ÚPN OBCE RAŠKOVICE

| Poř.č. | Datum přijetí | Žadatel | Adresa | Parcely číslo | Důvod | Poznámka* (změna zařazení do zóny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Vč.1 | 01/10/03 | Jiří Šebesta | Raškovice 169 | 200;608;408/7;413/2;422/1;413/3;416/1 | stavba RD nebo menších staveb | ze zóny NP do UBI |
| 2 | 01/10/03 | obyv. bj 22 | Raškovice 519,520 |  | zateplení fasády Vinyl Siding | neřešeno jako změna |
| 7-Vč.1 | 17/09/03 | Jana Blaščoková | J.Lohera 686,F-M | 219/1 | změna kultury (pastvina x zahrada) | v rámci zóny NP (UP?) |
| 8 | 15/09/03 | Jana Žůrková | Raškovice 272 | 493/8;1406/15;1406/14 | rozšíření stáv. zóny u RD | ze zóny NP do UBI |
| 9 | 25/08/03 | Kamila N. Hmoodová | Dědická 21,Brno | 561/4;561/5;495/2 | výstavba RD | ze zóny UA do UBI |
| 10 | 25/08/03 | D. a L. Gregušovi | Raškovice 165 | 227/1 | pro bytovou výstavbu | ze zóny NZP do UBI |
| 12 | 13/08/03 | M. a J. Ševčikovi | Raškovice 256 | 187/3;187/6;186/7;186/17;187/20;182/1;183/11 | část pozemků doplnit do ÚP | ze zóny NP do UBI část v rámci zóny NP? |
| 13-Vč.1 | 13/08/03 | Karel Čuba | Skalice 312 | 423/1;423/4;423/3;423/5 | změna kultury (orná,louka x zahrada) | v rámci zóny NP |
| 15-Vč.1 | 07/07/03 | Jiří Schnirch | Čeladná 718 | 289/4;346/1;346/2;348;230/9;230/14 | 289/4 do zástavby,zbytek oplotit | ze zóny NP do UBI, NP |
| 17 | 07/05/03 | Bilasová,Hudková | Raškovice 244 | 463/2 | pro bytovou výstavbu | ze zóny NP do UBI |
| 18 | 07/05/03 | Hana Havaldová | Raškovice 350 | 463/1;493/4 | pro bytovou výstavbu | ze zóny NP do UBI |
| 19 | 28/05/03 | Garbová,Karásková | Raškovice 551 | 127/3 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 20-Vč.1 | 06/06/03 | F.a B.Burkiewiczovi | Raškovice 246 | 962/4 | pro bytovou výstavbu | ze zóny NP do UBI |
| 21-Vč.1 | 02/06/03 | Jarmila Kozlová | Raškovice 284 | 463/3;506/5 | pro bytovou výstavbu | ze zóny NP do UBI |
| 23 | 07/11/01 | Radka Černohorská | Raškovice 394 | 625/2 | výstavba RD | ze zóny NP do UBI |
| 24 | 13/01/03 | Nitra, Matýsková | Raškovice 223 | 230/3;230/4;230/7;227/3;231/3 | pro bytovou výstavbu | ze zóny NP do UBI |
| 25-Vč.2 | 28/08/02 | Wrobelovi | Pražmo 217 | 258/1 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 26 | 07/05/03 | Robert Růžička | Raškovice 81 | 932/1;932/2; | pro bytovou výstavbu, zahrady | ze zóny NP do UBI |
| 27-Vč.1 | 05/06/02 | Milena Ručková | Morávka 292 | 213/11 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 28-Vč.1 | 05/06/02 | Pavla Mohylová | Raškovice 417 | 213/12 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 29-Vč.1 | 05/06/02 | Květa Bernatíková | U lesa 46,Ostrava | 213/10 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 30-Vč.1 | 05/06/02 | Josef Šebesta | Raškovice 317 | 213/9 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 31 | 13/02/02 | Mojmír Vlček | Morávka 103 | 20/1;550/1;550/4;550/5 | pro podnikatelskou činnost | v rámci zóny UC je možná |
| 37-Vč.1 | 16/10/00 | Marie Zajícová | Klaklova 99/21,Bartovice | 92/12;93/1;93/6;95/2 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 38 | 05/05/00 | Stanislav Kacíř | Raškovice 252 | 493/1;493/5 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 44 | 01/03/04 | Lenka Kovalová | Vrchlického 1641, F-M | 246/7 | změna zóny (sport x ind.bydlení) | ze zóny UR do UBI |
| 45-Vč 2 | 29/03/04 | Jindřich Kohut | Raškovice 165 | 227/9 | změna zóny (podnikání x bydlení) | ze zóny UA do UBI |
| 47 | 21/05/04 | Anna Šrubařová | Za Korunou 198, Nový Jičín | 230/12 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI (UBR) |
| 48 | 09/07/04 | Ing. V.Kaczmarczyk | Janáčkova 4, Havířov | 1036/18 | změna zóny (rekreační x ind.bydlení) | v rámci zóny NP nebo UBI |
| 49 | 02/08/04 | J. a L.Guziurovi | Krásná 287 | 227/24 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 52-Vč.1 | 19/01/05 | Leoš Auer | Osvoboditelů 4, Havířov | 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1203/2 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 53 | 17/01/05 | Jan Ručka, Zagrapanovi | Hlavní 1376, Frýdlant/O | 226/21, 227/24, 227/27, 227/29 | do individuální plochy bydlení | ze zóny NP do UBI |
| 54 | 03/02/05 | Farma Krásná, s.r.o. | Krásná 217 | 1191/1 | výstavba krytého hnojiště | ze zóny NP do UP |
| 55 |  | Obec Raškovice |  | dle dodaných aktuálních podkladů | aktualizace plynovodní sítě | bez úpravy zónace |
| 56 |  | Obec Raškovice |  |  | rozšíření kanalizace podle proj.dok. | bez úpravy zónace |
| 57 | 14.12.05 | Gřundělová Marie | Raškovice 587 | 83/6 | zahrada x stavební pozemek | ze zóny NP do UBI |
| 58-Vč.1, | 14.12.05 | Jurok Boh. a Alž. | Lubno 280 | 100, 828/6, 948, 949, 950, 951, 952/1-3, 954/1 | do zóny pro výstavbu | pouze parc. č. 950 v rámci zóny UBI schválené v ÚPN |
| 59 | 14.12.05 | Matěj Čestmír | Ostrava | 3/1, 3/2, 3/3, 27/1, 27/2, 1376/4 | zahrnout do obytné zóny | ze zóny UC do UBI |
| 60 | 14.12.05 | Chrobok, Skýbová | Ráčková 265, Petřvald | 468/1, 468/2, 468/3 | orná půda x stavební parcely | ze zóny NP do UBI |
| 61-Vč.1 | 14.12.05 | Pavlásek Zdeněk | Metylovice 248 | 1298, 1300 – VVTL plynovod! | stavební parcely | ze zóny NP do UBI |
| 62-Vč.1 | 14.12.05 | Vítek Daniel | Přátelská 504, Markvartovice | 155/1, 156/1, 156/6 – vynechat 10m od okraje lesa (lokálního biocentra) | travní a lesní pozemek x stavební | ze zóny UR do UBI |
| 63 | 14.12.05 | Černá Stan. a Vlad. | Raškovice 26 | 668/7 | zahrada x stavební pozemek | v SZÚ v NP nebo UBI |
| 64 | 14.12.05 | Matera František | Havraní 444, Petřkovice | 492/2, PK v KN 561 | trvalý travní porost na zahradu | v rámci zóny NP |
| 65-Vč.1 | 14.12.05 | Březina Antonín | Veleslavínova 424/16, Ostrava | 960/1 | lesní pozemek x stavební pozemek | ze zóny NZ do UBI |
| 66 | 3.7.07 | Ing. Jan Beneš, Mgr. Lucie Anna Benešová | Jiráskova 283, Brodek u Přerova Bezručova 474, Studénka | 405/12 | orná půda x stavební pozemek | z územní rezervy do návrhu UBI |

Poznámka* : -	Chybějící požadavky (poř. čísla) byly vyřazeny ze zadání na základě výsledku	 veřejnoprávního projednání (z důvodu nesouhlasu dotčených orgánů státní správy (DOSS), obce) nebo nezaplacení zálohy na podíl na ceně za zpracování změny.

- 	Vč  - vyhověno částečně

zóny :		UBI - 	urbanizovaná zóna individuálního bydlení (v RD)

UBR - 	urbanizovaná zóna rekreačního bydlení (chaty, chalupy)

UR - 	urbanizovaná zóna rekreace a sportu

UA - 	urbanizovaná zóna výrobních aktivit

UP - 	urbanizovaná zóna zemědělské výroby

UC -	urbanizovaná zóna centrální

NP - 	neurbanizovaná zóna zemědělské půdy

NZ - 	neurbanizovaná zóna zeleně (krajinná zeleň)

NZP - 	neurbanizovaná zóna pasek